Załącznik Nr 8 do SIWZ

Wzór umowy

Nr post.  83/520/MN/2017

Umowa nr ……………./2017/MN

zawarta w dniu ………………. 2017 r. w Gdańsku, pomiędzy:

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp.  z  o.o.

ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000186615; REGON 192993561; NIP 2040000711, kapitał zakładowy: 69 171 000 PLN

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………;

……………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

……………………………………………………………………………………………………………                ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

.....................................................

.....................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

o następującej treści:

§ 1. Przedmiot i zakres Umowy

Przedmiotem Umowy jest:

Część I – Naprawa 2 tramwajów typu N8C-MF01 oraz modernizacja ich układów napędowych i sterowania

- Naprawa zalanych podczas powodzi 2 tramwajów typu N8C-MF01 polegająca na:

- naprawie, wymianie, konserwacji części mechanicznych tramwaju,

- czyszczeniu, konserwacji podwozia,

- wymianie uszkodzonych lub skorodowanych części poszycia,

- pracach lakierniczych,

- pracach elektrycznych.

- Modernizacja układów napędowych i sterowania w 2 tramwajach typu N8C-MF01 polegająca na wymianie instalacji elektrycznej, montażu zestawów urządzeń i aparatów elektrycznych niezbędnych do zmiany napędów trakcyjnych i układów sterowania oraz wymianie piasecznic i luster zewnętrznych na sterowane elektrycznie.

- Szczegółowy opis przedmiotu Umowy dla Części I zawarto w Załączniku nr 1 do Umowy.

- Klasyfikacja CPV: 50222000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru

kolejowego.

- Tam, gdzie w opisie przedmiotu Umowy lub innych punktach SIWZ przedmiot Umowy został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Przy wykonywaniu naprawy i modernizacji tramwajów objętych przedmiotem Umowy niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych                    i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz odpowiednich norm. Ujęte w opisie przedmiotu Umowy nazwy handlowe i znaki towarowe zastosowanych materiałów i technologii należy traktować, jako rozwiązanie przykładowe określające parametry i standard jakościowy. Dopuszcza się zastosowanie materiałów, technologii innych producentów pod warunkiem, że będą one nie gorsze od parametrów wskazanych w SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem, o którym mowa Dziale II Część I SIWZ,

- Stosowania przy realizacji przedmiotu Umowy materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w rozumieniu obowiązujących przepisów,

- Prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- Zapewnienia pracowników, kadry i nadzoru, posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji Umowy

- Zapewnienia maszyn i sprzętu koniecznego do wykonania przedmiotu Umowy

Część III – Naprawa tramwaju typu N8C-MF18 oraz modernizacja jego układu napędowego i sterowania

  - Naprawa uszkodzonego podczas wypadku drogowego tramwaju typu N8C-MF18 polegająca na:

- odbudowie członu A tramwaju,

- naprawie poszycia członu A,

- wymianie szyb kabiny motorniczego i bocznych w członie A,

- wymianie uszkodzonego wyłożenia wewnętrznego tramwaju,

- wymianie łożysk czopu skrętu belki bujakowej członu A,

- wymianie łożysk czopu skrętu przegub 1,

- wymianie zderzaka i części ramy.

  - Modernizacja układu napędowego i sterowania w tramwaju typu N8C-MF18 polegająca na wymianie instalacji elektrycznej, montażu zestawów urządzeń i aparatów elektrycznych niezbędnych do zmiany napędów trakcyjnych i układów sterowania oraz wymianie piasecznic i luster zewnętrznych na sterowane elektrycznie.

  - Szczegółowy opis przedmiotu Umowy dla Części III zawarto w Załączniku Nr 2 do    Umowy.

  - Klasyfikacja CPV: 50222000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego.

  - Tam, gdzie w opisie przedmiotu Umowy lub innych punktach SIWZ przedmiot Umowy został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

  - Przy wykonywaniu naprawy i modernizacji tramwaju objętego przedmiotem Umowy niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych                    i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz odpowiednich norm. Ujęte w opisie przedmiotu Umowy nazwy handlowe i znaki towarowe zastosowanych materiałów i technologii należy traktować, jako rozwiązanie przykładowe określające parametry i standard jakościowy. Dopuszcza się zastosowanie materiałów, technologii innych producentów pod warunkiem, że będą one nie gorsze od parametrów wskazanych w SIWZ.

  - Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem, o którym mowa Dziale II Część III SIWZ,

- Stosowania przy realizacji przedmiotu Umowy materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w rozumieniu obowiązujących przepisów,

- Prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- Zapewnienia pracowników, kadry i nadzoru, posiadających odpowiednią wiedzę              i doświadczenie potrzebne do realizacji Umowy

- Zapewnienia maszyn i sprzętu koniecznego do wykonania przedmiotu Umowy

§ 2. Warunki wykonania umowy

Dla Części I – Naprawa 2 tramwajów typu N8C-MF01 oraz modernizacja ich układów napędowych i sterowania

- Wykonawca dokona naprawy 2 tramwajów typu N8C-MF01 oraz modernizacji ich układów napędowych i sterowania na terenie Wykonawcy.

- Wykonawca odbierze dwa  tramwaje do naprawy i modernizacji układów napędowych                 i sterowania od Zamawiającego oraz dostarczy tramwaje po naprawie i modernizacji ich układów napędowych i sterowania do odbioru końcowego i uruchomienia na terenie Zajezdni Tramwajowej Zamawiającego – Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. Gdańsk Wrzeszcz ul. Wita Stwosza 110.

- Miejsce  załadunku – na terenie Zajezdni Tramwajowej Zamawiającego – Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.  ul . Wita Stwosza 110.

- Miejsce wyładunku - Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 , przed Urzędem Miejskim w Gdańsku.

- Koszty transportu i ubezpieczenia tramwajów od momentu podpisania przez obie strony protokołu przekazania tramwaju typu N8C-MF01 do modernizacji do momentu bezusterkowego odbioru końcowego tramwajów przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi także wszelkie ryzyka związane z transportem tramwajów, w tym ryzyko utraty lub uszkodzenia tramwaju.

- Zamawiający ma prawo skontrolować Wykonawcę pod kątem terminowości oraz prawidłowego wykonania przeprowadzanych prac naprawczych i modernizacyjnych, po uprzednim jego zawiadomieniu telefonicznie lub e-mailem. Zamawiający uprzedzi Wykonawcę minimum 3 dni przed kontrolą.

- Przekazanie do naprawy 2 tramwajów typu N8C-MF01 oraz modernizacji ich układów napędowych i sterowania oraz odbiór po naprawie 2 tramwajów typu N8C-MF01 oraz po modernizacji ich układów napędowych i sterowania odbywać, się będzie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego (zespół odbioru)  i potwierdzone zostanie podpisaniem protokołów:

a) przekazania tramwajów typu N8C-MF01 do naprawy i modernizacji układów napędowych

i sterowania (Załącznik Nr 5 do Umowy).

b) bezusterkowych protokołów odbioru końcowego tramwajów typu N8C-MF01 po naprawie            i modernizacji układów napędowych i sterowania (Załącznik Nr 7 do Umowy).

- Po naprawie 2 tramwajów typu N8C-MF01 oraz modernizacji ich układów napędowych              i sterowania Wykonawca zleci na własny koszt wykonanie badań technicznych dopuszczających naprawione i zmodernizowane tramwaje do eksploatacji. Badania techniczne potwierdzające dopuszczenie naprawionych i zmodernizowanych 2 tramwajów typu N8C-MF01 do eksploatacji, dostarczone zostaną Zamawiającemu w dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, dla każdego tramwaju osobno.

- Wykonawca dokona naprawy 2 tramwajów typu N8C-MF01 oraz modernizacji ich układów napędowych i sterowania, które zostały zalane podczas powodzi. Tramwaje będą przekazane Zamawiającemu po naprawie oraz modernizacji ich układów napędowych       i sterowania do odbioru technicznego i uruchomienia.

- Wykonawca na co najmniej 5 dni przed planowanym przekazaniem po naprawie   2 tramwajów typu N8C-MF01 oraz modernizacji ich układów napędowych i sterowania powiadomi Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną podając proponowaną datę ich odbioru. Zamawiający potwierdzi możliwość odbioru w planowanym  terminie lub wyznaczy inny wiążący termin (późniejszy od proponowanego).

- Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt ( dokumentację techniczną) potrzebny do wykonania modernizacji układów napędowych i sterowania (protokół przekazania stanowi Załącznik nr 3 do Umowy).

- Aparaty i urządzenia służące do modernizacji układów napędowych i sterowania Zamawiający przekaże Wykonawcy protokołem w dniu odbioru przez Wykonawcę tramwajów do naprawy i modernizacji układów napędowych i sterowania, dla każdego zmodernizowanego tramwaju osobno

- Koszty części dostarczanych przez Wykonawcę potrzebnych do wykonania naprawy zalanych tramwajów ponosi Wykonawca.

- Koszty części potrzebnych do wykonania instalacji elektrycznej, wymiany piasecznic oraz wymiany luster zewnętrznych ponosi Wykonawca. Szacunkowy wykaz części dostarczanych przez Wykonawcę oraz ich ilość przedstawiono w Załączniku Nr 11 do Umowy.

- Odbiór i uruchomienie po naprawie 2 tramwajów typu N8C-MF01 oraz modernizacji ich układów napędowych i sterowania odbędzie się w siedzibie Zamawiającego na terenie Zajezdni Tramwajowej Gdańsk Wrzeszcz, ul. Wita Stwosza 110 oraz dokonane będzie w asyście przynajmniej dwóch pracowników Wykonawcy i osób wyznaczonych przez Zamawiającego (zespół odbioru).

- Wykonawca przeprowadzi badania izolacji instalacji elektrycznych n/n i W/N każdego naprawionego i zmodernizowanego tramwaju oraz dostarczy Zamawiającemu protokół z tych badań z wynikiem pozytywnym. Protokół z badań zostanie dostarczony Zamawiającemu wraz z każdym naprawionym i zmodernizowanym tramwajem typu N8C-MF01 przed ich uruchomieniem.

- Wszystkie aparaty urządzenia elektryczne zdemontowane podczas prac modernizacyjnych Wykonawca przekaże Zamawiającemu na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony Umowy (Załącznik Nr 5 do Umowy).

- Zamawiający oświadcza, że osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego za nadzór nad prawidłową realizacją Umowy jest Kierownik Wydziału Zaplecza Technicznego Tramwajów Jerzy Dzióbek tel. 500-127-876, e-mail: dziobek@gait.pl.

- Końcowy odbiór po naprawie 2 tramwajów typu N8C-MF01 oraz modernizacji ich układów napędowych i sterowania następuje po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez obie strony Umowy bezusterkowego protokołu odbioru końcowego po naprawie 2 tramwajów typu N8C-MF01 oraz modernizacji ich układów napędowych i sterowania.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym za pomocą znaków towarowych, patentów lub wskazaniem pochodzenia. Wykonawca, który powoła się w ofercie na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest, w okresie 10 lat od daty przekazania tramwajów po naprawie oraz modernizacji ich układów napędowych i sterowania,  do udostępnienia Zamawiającemu  numerów katalogowych, opisów technicznych, rysunków, schematów, cech techniczno-eksploatacyjnych i innych  danych umożliwiających Zamawiającemu  nabycie, zlecenie wykonania przez podmiot zewnętrzny lub we własnym zakresie, części lub podzespołów użytych do naprawy i modernizacji układów napędowych         i sterowania tramwajów.

- Naprawy 2 tramwajów typu N8C-MF01oraz modernizacje ich układów napędowych                    i sterowania, będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami oraz normami     w tym w szczególności z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 65, poz. 344),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu, warunków,   terminów i sposobu przeprowadzenia badań technicznych tramwajów  i trolejbusów oraz jednostek  wykonujących te badania (Dz. U. Nr 65, poz. 343),

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia  w środowisku pracy (Dz.U. z 2014, poz. 817).

- PN-EN 50163: 2006, PN-EN 50163: 2006/A1: 2007, PN-EN 50163: 2006/AC: 2010 Zastosowania kolejowe. Napięcia zasilania systemów trakcyjnych,

- PN-EN 60349-2: 2011 Zastosowania kolejowe - Elektryczne maszyny wirujące do pojazdów szynowych i drogowych – Część 2: Maszyny prądu przemiennego zasilane   z przekształtników energoelektronicznych,

- PN-EN 60349-1 – Trakcja elektryczna. Maszyny wirujące do pojazdów szynowych       i drogowych. Część 1: Maszyny inne niż silniki prądu przemiennego zasilane              z przekształtników elektronicznych,

- PN-EN 50155 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektroniczne stosowane w

taborze,

- PN-EN 50121-3-2: 2017-4 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna część 3-2 Tabor-Aparatura,

- PN-EN 50121-3-1: 2017-5 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna część 3-1 Tabor-Pociąg i kompletny pojazd

- PN-EN45545-2; 2013-07 Tabor kolejowy – Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów - Wymagania

- PN-EN 50121-2: 2017-06 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna część 2 Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie

- PN-EN 50264-1: 2008 Kolejnictwo - Przewody kolejowe elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o szczególnej odporności na działanie ognia - Część 1: Wymagania ogólne,

- PN-EN 60077-1: 2002 Zastosowania kolejowe – Wyposażenia elektryczne taboru kolejowego – Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne,

- PN-EN 13452-1: 2003 Kolejnictwo – Hamowanie - Systemy hamowania w transporcie publicznym - Część 1- Wymagania eksploatacyjne,

- PN-EN 13452-2: 2003 Kolejnictwo – Hamowanie - Systemy hamowania w transporcie publicznym - Część 2- Metody Badań,

- PN-EN 50124-1: 2007, PN-EN 50124-1: 2007/AC: 2010 Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 1: Wymagania podstawowe – Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego,

- PN-EN 50124-2: 2007, PN-EN 50124-2: 2007/AC: 2010 Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa,

- PN-EN 50125-1: 2014-06 Zastosowania kolejowe – Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom – Część 1: Urządzenia taborowe,

- PN-EN 50153: 2014-11 Zastosowanie kolejowe – Tabor – środki ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi,

- PN-EN 50264 1, 2, 3 Zastosowania kolejowe – Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie. Przewody o normalnej grubości izolacji,

- PN-EN 50306 1, 2, 3, 4 Zastosowania kolejowe – Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie. Przewody o zmniejszonej grubości izolacji,

- PN- EN 61373 Odporność na wstrząsy i uderzenia,

- PN-EN 50153 Zastosowania kolejowe – Środki ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi,

- EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowę.

Dla Części III – Naprawa tramwaju typu N8C-MF18 oraz modernizacja jego układu napędowego i sterowania

- Wykonawca dokona naprawy jednego tramwaju typu N8C-MF18 i modernizacji jego układu napędowego i sterowania na terenie Wykonawcy.

- Wykonawca odbierze  tramwaj do naprawy i modernizacji jego układu napędowego                      i sterowania od Zamawiającego oraz dostarczy tramwaj po naprawie i modernizacji jego układu napędowego i sterowania do odbioru końcowego  i uruchomienia na terenie Zajezdni Tramwajowej Zamawiającego – Gdańskich Autobusów  i Tramwajów Sp. z o.o. Gdańsk Wrzeszcz ul .Wita Stwosza 110.

- Miejsce  załadunku – na terenie Zajezdni Tramwajowej Zamawiającego – Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. Gdańsk Wrzeszcz ul. Wita Stwosza 110.

- Miejsce wyładunku - Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 , przed Urzędem Miejskim w Gdańsku.

- Koszty transportu i ubezpieczenia tramwajów od momentu podpisania przez obie strony protokołu przekazania tramwaju typu N8C-MF01 do modernizacji do momentu bezusterkowego odbioru końcowego tramwajów przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi także wszelkie ryzyka związane z transportem tramwajów, w tym ryzyko utraty lub uszkodzenia tramwaju.

- Zamawiający ma prawo skontrolować Wykonawcę pod kątem terminowości oraz prawidłowego wykonania przeprowadzanych prac naprawczych i modernizacyjnych, po uprzednim jego zawiadomieniu telefonicznie lub e-mailem. Zamawiający uprzedzi Wykonawcę minimum 3 dni przed kontrolą.

- Przekazanie do naprawy tramwaju typu N8C-MF18 oraz modernizacji jego układu napędowego i sterowania oraz odbiór po naprawie tramwaju typu N8C-MF18 oraz modernizacji jego układu napędowego i sterowania odbywać się będzie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego (zespół odbioru)  i potwierdzone zostanie podpisaniem protokołu:

a) przekazania tramwaju typu N8C-MF18 do naprawy i modernizacji jego układu napędowego i

sterowania (Załącznik Nr 6 do Umowy).

b) bezusterkowego protokołu odbioru końcowego po naprawie tramwaju typu N8C-MF18 i

modernizacji jego układu napędowego i sterowania (Załącznik Nr 8 do Umowy).

- Po naprawie tramwaju typu N8C-MF18 oraz modernizacji jego układu napędowego i sterowania Wykonawca zleci na własny koszt wykonanie badań technicznych dopuszczających naprawiony i zmodernizowany tramwaj do eksploatacji. Badania techniczne potwierdzające dopuszczenie naprawionego i zmodernizowanego tramwaju typu N8C-MF18 do eksploatacji, dostarczone zostaną Zamawiającemu w dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego tramwaju typu N8C-MF18.

- Wykonawca dokona naprawy tramwaju typu N8C-MF18 uszkodzonego podczas wypadku drogowego oraz modernizacji jego układu napędowego i sterowania. Tramwaj będzie przekazany Zamawiającemu po naprawie i modernizacji do odbioru technicznego i uruchomienia.

- Wykonawca na co najmniej 5 dni przed planowanym przekazaniem  po naprawie tramwaju typu N8C-MF18 i modernizacji jego układu napędowego i sterowania powiadomi Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną podając proponowaną datę jego odbioru. Zamawiający potwierdzi możliwość odbioru w planowanym terminie lub wyznaczy inny wiążący termin (późniejszy od proponowanego).

- Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt (dokumentację techniczną) potrzebny do wykonania modernizacji układu napędowego i sterowania (protokół przekazania stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy).

- Aparaty i urządzenia służące do modernizacji układu napędowego i sterowania Zamawiający przekaże Wykonawcy protokołem w dniu odbioru przez Wykonawcę tramwaju do naprawy i modernizacji układu napędowego i sterowania.

- Koszty części dostarczanych przez Wykonawcę potrzebnych do wykonania naprawy tramwaju ponosi Wykonawca.

- Koszty części potrzebnych do wykonania instalacji elektrycznej, wymiany piasecznic oraz wymiany luster zewnętrznych ponosi Wykonawca. Szacunkowy wykaz części dostarczanych przez Wykonawcę oraz ich ilość przedstawiono w Załączniku Nr 12  do Umowy.

- Odbiór i uruchomienie po naprawie tramwaju typu N8C-MF18 oraz modernizacji jego układu napędowego i sterowania odbędzie się w siedzibie Zamawiającego na terenie Zajezdni Tramwajowej Gdańsk Wrzeszcz ul Wita Stwosza 110 oraz dokonane będzie w asyście przynajmniej dwóch pracowników Wykonawcy i osób wyznaczonych przez Zamawiającego (zespół odbioru).

- Wykonawca przeprowadzi badania izolacji instalacji elektrycznych n/n i W/N naprawionego i zmodernizowanego tramwaju oraz dostarczy Zamawiającemu protokół z tych badań z wynikiem pozytywnym. Protokół z badań zostanie dostarczony Zamawiającemu wraz z naprawionym i zmodernizowanym tramwajem typu N8C-MF18 przed jego uruchomieniem.

- Wszystkie aparaty i urządzenia elektryczne zdemontowane podczas prac modernizacyjnych Wykonawca przekaże Zamawiającemu na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony Umowy (Załącznik Nr 6 do Umowy).

- Zamawiający oświadcza, że osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego za nadzór nad prawidłową realizacją Umowy jest Kierownik Wydziału Zaplecza Technicznego Tramwajów Jerzy Dzióbek tel. 500-127-876, e-mail: dziobek@gait.pl

- Końcowy odbiór po naprawie tramwaju typu N8C-MF18 oraz modernizacji jego układu napędowego i sterowania następuje po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Okres gwarancji zgodnej z deklaracją Wykonawcy rozpoczyna się od daty podpisania przez obie strony Umowy bezusterkowego protokołu odbioru końcowego po naprawie tramwaju typu N8C-MF18 oraz modernizacji jego układu napędowego i sterowania.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym za pomocą znaków towarowych, patentów lub wskazaniem pochodzenia. Wykonawca, który powoła się w ofercie na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest, w okresie 10 lat od daty przekazania tramwaju typu N8C-MF18 po naprawie oraz modernizacji jego układu napędowego i sterowania, do udostępnienia Zamawiającemu numerów katalogowych, opisów technicznych, rysunków, schematów, cech techniczno-eksploatacyjnych i innych danych umożliwiających Zamawiającemu nabycie, zlecenie wykonania przez podmiot zewnętrzny lub we własnym zakresie, części lub podzespołów użytych do naprawy i modernizacji układów napędowych i sterowania tramwajów.

- Naprawa tramwaju typu N8C-MF18 oraz modernizacja jego układu napędowego i sterowania będzie wykonywana zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami oraz normami w tym w szczególności z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 65, poz. 344),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu, warunków,   terminów i sposobu przeprowadzenia badań technicznych tramwajów  i trolejbusów oraz jednostek  wykonujących te badania (Dz. U. Nr 65, poz. 343),

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2014, poz. 817).

- PN-EN 50163: 2006, PN-EN 50163: 2006/A1: 2007, PN-EN 50163: 2006/AC: 2010 Zastosowania kolejowe. Napięcia zasilania systemów trakcyjnych,

- PN-EN 60349-2: 2011 Zastosowania kolejowe - Elektryczne maszyny wirujące do pojazdów szynowych i drogowych – Część 2: Maszyny prądu przemiennego zasilane   z przekształtników energoelektronicznych,

- PN-EN 60349-1 – Trakcja elektryczna. Maszyny wirujące do pojazdów szynowych i drogowych. Część 1: Maszyny inne niż silniki prądu przemiennego zasilane z przekształtników elektronicznych,

- PN-EN 50155 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektroniczne stosowane w

taborze,

- PN-EN 50121-3-2: 2017-4 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna część 3-2 Tabor-Aparatura,

- PN-EN 50121-3-1: 2017-5 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna część 3-1 Tabor-Pociąg i kompletny pojazd

- PN-EN45545-2; 2013-07 Tabor kolejowy – Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów - Wymagania

- PN-EN 50121-2: 2017-06 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna część 2 Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie

- PN-EN 50264-1: 2008 Kolejnictwo - Przewody kolejowe elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o szczególnej odporności na działanie ognia - Część 1: Wymagania ogólne,

- PN-EN 60077-1: 2002 Zastosowania kolejowe – Wyposażenia elektryczne taboru kolejowego – Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne,

- PN-EN 13452-1: 2003 Kolejnictwo – Hamowanie - Systemy hamowania w transporcie publicznym - Część 1- Wymagania eksploatacyjne,

- PN-EN 13452-2: 2003 Kolejnictwo – Hamowanie - Systemy hamowania w transporcie publicznym - Część 2- Metody Badań,

- PN-EN 50124-1: 2007, PN-EN 50124-1: 2007/AC: 2010 Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 1: Wymagania podstawowe – Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego,

- PN-EN 50124-2: 2007, PN-EN 50124-2: 2007/AC: 2010 Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa,

- PN-EN 50125-1: 2014-06 Zastosowania kolejowe – Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom – Część 1: Urządzenia taborowe,

- PN-EN 50153: 2014-11 Zastosowanie kolejowe – Tabor – środki ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi,

- PN-EN 50264 1, 2, 3 Zastosowania kolejowe – Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie. Przewody o normalnej grubości izolacji,

- PN-EN 50306 1, 2, 3, 4 Zastosowania kolejowe – Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie. Przewody o zmniejszonej grubości izolacji,

- PN- EN 61373 Odporność na wstrząsy i uderzenia,

- PN-EN 50153 Zastosowania kolejowe – Środki ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi,

- EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowę.

§ 3. Okres gwarancji

Wykonawca udziela gwarancja na naprawione tramwaje oraz zmodernizowane układy napędowe i sterowania w zakresie wykonanej naprawy i modernizacji. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, każdego tramwaju osobno:

Część I – Naprawa 2 tramwajów typu N8C-MF01 oraz modernizacja ich układów napędowych i sterowania

  - Gwarancja na prace związane z modernizacją układu napędowego i sterowania w tramwajach typu N8C-MF01,

na okres ………………………………………od daty odbioru stwierdzonego protokołem bezusterkowego odbioru końcowego każdego tramwaju typu N8C-MF01 osobno.

  - Gwarancja na prace mechaniczne i elektryczne związane z naprawą tramwajów typu N8C-MF01

na okres ………………………………………od daty odbioru stwierdzonego protokołem bezusterkowego odbioru końcowego każdego tramwaju typu N8C-MF01 osobno.

  - Gwarancja na prace lakiernicze i konserwację podwozia związane z naprawą tramwajów typu N8C-MF01

na okres ………………………………………od daty odbioru stwierdzonego protokołem bezusterkowego odbioru końcowego każdego tramwaju typu N8C-MF01 osobno.

Część III – Naprawa tramwaju typu N8C-MF18 oraz modernizacja jego układu napędowego i sterowania

  - Gwarancja na prace związane z modernizacją układu napędowego i sterowania w tramwaju typu N8C-MF18,

na okres ………………………………………od daty odbioru stwierdzonego protokołem bezusterkowego odbioru końcowego tramwaju typu N8C-MF18.

  - Gwarancja na prace mechaniczne i elektryczne związane z naprawą tramwaju N8C-MF18

na okres ………………………………………od daty odbioru stwierdzonego protokołem bezusterkowego odbioru końcowego tramwaju typu N8C-MF18.

  - Gwarancja na prace lakiernicze i konserwacyjne związana z naprawą tramwaju N8C-MF18

na okres ………………………………………od daty odbioru stwierdzonego protokołem bezusterkowego odbioru końcowego tramwaju typu N8C-MF18.

‘

§ 4. Termin wykonania umowy

Część I – Naprawa 2 tramwajów typu N8C-MF01 oraz modernizacja ich układów napędowych i sterowania

- Zamawiający przekaże Wykonawcy Części I Umowy (Załącznik Nr 3 do Umowy) projekt potrzebny do wykonania modernizacji układów napędowych i sterowania, tj. opracowania dokumentacji technicznej, ruchowej oraz nowej instalacji elektrycznej, w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy.

- Wykonawca odbierze (Załącznik Nr 5 do Umowy) od Zamawiającego dwa tramwaje typu N8C-MF01 do naprawy oraz modernizacji ich układów napędowych i sterowania w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy.

- Wykonawca dostarczy dwa tramwaje do Zamawiającego po naprawie oraz po modernizacji ich układów napędowych i sterowania w terminie do końca 2017 roku.

- Harmonogram dotyczący terminów naprawy i modernizacji tramwajów zostanie ustalony z Wykonawcą w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy– Załącznik Nr 9 do Umowy. W przypadku braku porozumienia dotyczącego ustalenia harmonogramu, Zamawiający ustali wiążący harmonogram we własnym zakresie i doręczy go Wykonawcy w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.

- W przypadku uzasadnionych opóźnień w terminach realizacji Umowy, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu wykonania Umowy.

Część III – Naprawa tramwaju typu N8C-MF18 oraz modernizacja jego układu napędowego i sterowania

- Zamawiający przekaże Wykonawcy Części III Umowy (Załącznik Nr 4 do Umowy) projekt potrzebny do wykonania modernizacji układu napędowego i sterowania, tj. opracowania dokumentacji technicznej, ruchowej oraz nowej instalacji elektrycznej, w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy.

- Wykonawca odbierze (Załącznik Nr 6 do Umowy) od Zamawiającego tramwaj typu N8C-MF18 do naprawy oraz modernizacji jego układu napędowego i sterowania w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy.

- Wykonawca dostarczy tramwaj typu N8C-MF18 do Zamawiającego po naprawie oraz po modernizacji jego układu napędowego i sterowania w terminie do końca lutego 2018 roku.

- Harmonogram dotyczący terminu naprawy i modernizacji tramwaju zostanie ustalony z Wykonawcą w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy– Załącznik Nr 10 do Umowy. W przypadku braku porozumienia dotyczącego ustalenia harmonogramu, Zamawiający ustali wiążący harmonogram we własnym zakresie i doręczy go Wykonawcy w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.

- W przypadku uzasadnionych opóźnień w terminach realizacji Umowy, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu wykonania Umowy.

§ 5. Wartość umowy i zasady wypłaty wynagrodzenia

- Ustalone w wyniku przetargu wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy wynosi:

Część I – Naprawa 2 tramwajów typu N8C-MF01 oraz modernizacja ich układów napędowych i sterowania

  - Całkowita cena naprawy tramwajów typu N8C-MF01:

1 tramwaju typu N8C-MF01 ………………………. zł netto x 2 tramwaje typu

N8C-MF01 = ………………………. zł netto  + ……………………… zł  podatek

VAT(23%) = ……………………………………………………………….. zł brutto

2) Całkowita cena modernizacji układów napędowych i sterowania w tramwajach typu N8C-MF01:

1 tramwaju typu N8C-MF01 ………………………. zł netto x 2 tramwaje typu

N8C-MF01 = ………………………. zł netto  + ……………………… zł  podatek

VAT(23%) = ……………………………………………………………….. zł brutto

3)  Łącznie cena za pozycje 1) + 2):

………………………………. zł netto + ………………………….. zł  podatek

VAT(23%) = ……………………………………………  zł brutto

Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………

Część III – Naprawa tramwaju typu N8C-MF18 oraz modernizacja jego układu napędowego i sterowania

  - Całkowita cena naprawy tramwaju typu N8C-MF18:

1 tramwaju typu N8C-MF18 ………………………. zł netto  + ……………………… zł podatek

VAT(23%) = ……………………………………………………………….. zł brutto

2) Całkowita cena modernizacji układu napędowego i sterowania w tramwaju typu N8C-MF18,:

1 tramwaju typu N8C-MF18 ………………………. zł netto+ ……………………… zł  podatek

VAT(23%) = ……………………………………………………………….. zł brutto

3)  Łącznie cena za pozycje 1) + 2):

………………………………. zł netto + ………………………….. zł  podatek

VAT(23%) = ……………………………………………  zł brutto

Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………

2.    Łączna wartość umowy za część I i III Umowy

…………………………zł netto +…………………VAT(23% )= …………………………..zł brutto

Słownie wartość brutto Umowy………………………………………………………………………

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za Część I i III Umowy osobno za każdy odebrany naprawiony i zmodernizowany tramwaj, którego naprawa i modernizacja układu napędowego i sterowania potwierdzona została podpisanym przez obie strony bezusterkowym protokołem odbioru końcowego tramwaju po naprawie i modernizacji (Załączniki Nr 7 i Nr 8 do Umowy), kwotę określoną zgodnie z postanowieniami ustępu 1, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę Faktur VAT, na każdy tramwaj osobno. Wykonawca dla każdego tramwaju po naprawie i modernizacji wystawi dwie faktury VAT, osobno za dokonaną naprawę i osobno za modernizację układu napędowego i sterowania

- Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionych Faktur VAT.

- Fakturę VAT Wykonawca wystawi na Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.,                     ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, NIP 2040000711.

- Należność za wykonanie przedmiotu Umowy, osobno za każdy tramwaj, zostanie uregulowana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT.

- Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.

- Cena ustalona w Umowie jest ostateczna i nie podlega zmianie.

- Integralną częścią Umowy jest oferta Wykonawcy i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

§ 6. Odstąpienie od umowy

- Oprócz przesłanek odstąpienia od Umowy określonych w kodeksie cywilnym oraz art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:

  - jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania wymaganej staranności,

  - w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zgłoszenia wniosku o upadłość.

- W przypadku określonym w ust 1 pkt 1) Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania obowiązków, wskazując mu termin nie krótszy niż 30 dni na usunięcie uchybień. W przypadku upływu terminu bez podjęcia wymaganych czynności Zamawiający odstąpi od Umowy, zawiadamiając Wykonawcę pismem o odstąpieniu od Umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust.2, jeżeli przed wykonaniem prawa do odstąpienia od Umowy, przez Zamawiającego dokonano odbioru tramwaju naprawionego                         i zmodernizowanego przez Wykonawcę uważa się, że odstąpienie nastąpiło od części Umowy, która nie została odebrana i potwierdzona podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.

- Wykonanie prawa do odstąpienia od Umowy nie ogranicza prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 Umowy.

§ 7. Warunki reklamacji

- Reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego w formie pisemnej - papierowej lub elektronicznej. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę wysłania reklamacji przez Zamawiającego faksem lub e-mailem do Wykonawcy.

- Wykonawca przystąpi do naprawy lub wymiany reklamacyjnej lub gwarancyjnej w ciągu 4 dni od zgłoszenia. Termin wykonania naprawy lub wymiany reklamacyjnej i gwarancyjnej zostanie szczegółowo uzgodniony z Zamawiającym, pisemnie – faksem lub e-mailem.

- W wypadku nieprzystąpienia do naprawy lub wymiany reklamacyjnej i gwarancyjnej w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci naprawę lub wymianę reklamacyjną                 i gwarancyjną innej firmie na koszt Wykonawcy.

§ 8. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku:

- odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wartości brutto Umowy,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w określonych w Umowie terminach – w wysokości 0,01% wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 20% wartości brutto Umowy.

- odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wartości brutto Umowy.

- za zwłokę w wymianach reklamacyjnych i gwarancyjnych oraz w usuwaniu wad          i usterek przedmiotu Umowy - w wysokości 0,01% wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto Umowy.

- Zamawiający, po ustaleniu istnienia przesłanek naliczenia kar umownych, wezwie Wykonawcę do wykazania, we wskazanym przez siebie terminie, iż nie ponosi winy za wystąpienie zdarzenia na podstawie, którego zobowiązany jest do zapłaty kary umownej. Po wpłynięciu wyjaśnienia Zamawiający ustali, czy nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność i poinformuje Wykonawcę na piśmie o decyzji w sprawie naliczenia kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych                z wynagrodzenia za wykonanie Umowy.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wysokość kar umownych.

- Kary umowne określone w niniejszej Umowie mogą być naliczane z różnych tytułów do łącznej wysokości 30% wartości brutto Umowy.

- W przypadku wykonywania Umowy w sposób niezgodny z wymogami SIWZ oraz technicznymi deklarowanymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z pismem wzywającym do niezwłocznego usunięcia uchybień w wykonaniu Umowy. Niedostosowanie się z do zaleceń Zamawiającego stanowić będzie podstawę do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym oraz nałożenia kary umownej w wysokości określonej w ust. 1.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone drugiej Stronie na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z Umowy w przypadku siły wyższej.

- Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależnie od woli i działań Stron, których powstania żadna ze Stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą mogą być uznane w szczególności takie okoliczności jak: klęski żywiołowe i anormalne warunki pogodowe, katastrofy, mobilizację, embargo, strajki, zamknięcie granic lub istotne utrudnienie ruchu na granicach, wydane przez władze publiczne zakazy transportowe, uniemożliwiające całkowite lub częściowe wykonanie umowy. Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do powiadomienia  o tym fakcie w ciągu 7 dni roboczych drugiej Strony pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej. Strony zobowiązują się do podjęcia niezwłocznych działań, mających na celu określenie sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji w celu wykonania postanowień Umowy.

- Jeśli okoliczności siły wyższej będą trwać nieprzerwanie dłużej niż jeden miesiąc, to każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia nie ponosząc odpowiedzialności z tytułu rozwiązania Umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary Umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 3 % wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, wskazanego w § 5 ust. 2, tj. kwotę …………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………… złotych).

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie ……………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminach:

  - 70% kwoty zabezpieczenia, tj. kwota ……………….. zł brutto - w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - 30% kwoty zabezpieczenia, tj. kwota …………………. zł brutto – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

§ 10. Zmiany umowy

- Zmiany Umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy.

- Nieistotne zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty to zmiany, których wartość nie przekracza 10% wartości Umowy na dostawy i usługi,

  - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień Umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w  przypadku gdy konieczne jest wprowadzenie zmian w Umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia Umowy, wywołujących potrzebę zmian Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy Umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa.

  - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w Umowie w szczególności gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

- W przypadku niewykonania, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zakresu rzeczowego Umowy w określonym w Umowie terminie, dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji Umowy.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w przedmiocie Umowy (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku, gdy wystąpi:

  - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

  - pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

  - pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Umowy lub kosztów realizacji Umowy, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

  - konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie lub dokumentacji technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

  - konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

  - zmiany w wymaganych parametrach elementów tramwajów w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz oraz doświadczeniami eksploatacyjnymi Zamawiającego i innych zakładów komunikacyjnych.

- Zmiany, o których mowa:

  - w ust.8 lit. a) mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym Wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub z rynku są wyższe od proponowanych w ofercie. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż różnica w cenie materiałów lub urządzeń.

  - w ust 8 lit. b) lub c) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec podwyższeniu o kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem zmian, o których mowa w ust. 8 lit. b) lub c), jeżeli w okresie gwarancji, oszczędności w kosztach eksploatacji przedmiotu Umowy, uzyskane na skutek wprowadzenia tych zmian, przewyższą kwotę tej podwyżki. Wynagrodzenie w tej części (podwyżka) będzie wypłacone dopiero po okresie gwarancji.

  - w ust 8 lit. e)  mogą powodować zwiększenie wynagrodzenia, jeśli wymagane prawem rozwiązania powodują zwiększenie kosztów, a wykonawca wykaże wysokość zwiększonych kosztów, które poniósł

  - w ust 8 lit. f) mogą stanowić podstawę do zwiększenia wynagrodzenia w przypadku, gdy wprowadzenie zmiany proponuje Zamawiający oraz zmiany powodują faktyczne zwiększenie kosztów wykonania Umowy. Wzrost wynagrodzenia będzie ustalony proporcjonalnie do zwiększenia kosztów realizacji Umowy wynikających                         z wprowadzonych zmian.

  - każda ze wskazywanych w ust 8 lit. a) ÷ f) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia.

- Wskazanie powyższych okoliczności zmian Umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia tych zmian.

- Umowa może zostać zmieniona także w zakresie i okolicznościach wynikających bezpośrednio z przepisów prawa w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11. Licencja

- Wykonawca oświadcza, że z momentem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego tramwaju, udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 Umowy, Licencji niewyłącznej do korzystania z oprogramowania przekazywanego Zamawiającemu wraz z każdym naprawionym i zmodernizowanym tramwajem z prawem udzielania sublicencji osobom trzecim w przypadku zlecenia im obsługi eksploatacyjnej, przeglądów, usług utrzymania oraz napraw i modernizacji pojazdów, zbycia tramwaju lub oddania go do korzystania podmiotowi trzeciemu na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, na następujących polach eksploatacji:

  - wykorzystywanie oprogramowania do obsługi eksploatacyjnej, przeglądów, utrzymania, konserwacji, napraw, remontów, modernizacji i ulepszeń pojazdów przez Zamawiającego lub wskazane przez niego podmioty trzecie,

  - digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego;

  - udostępnianie podmiotom takim, jak audytorzy, podmioty prowadzące obsługę prawną Zamawiającego, jeżeli jest to konieczne do wykonywania zadań tych doradców/ podmiotów oraz podmiotom, którym Zamawiający zleci rozwój lub modyfikację oprogramowania;

  - wykorzystanie dla celów wewnętrznych Zamawiającego, jako:

    - elementu materiałów edukacyjnych lub szkoleniowych;

    - części materiałów edukacyjnych lub szkoleniowych umieszczanych w sieciach typu Intranet;

    - elementu materiałów szkoleniowych, edukacyjnych, reklamowych i promocyjnych, dystrybuowanych wewnątrz przedsiębiorstwa na płytach CD oraz DVD;

  - przechowywanie w pamięciach komputerów, w tym na dyskach twardych lub przenośnych;

  - modyfikacji i dostosowywania do potrzeb Zamawiającego, w szczególności wykonywania dekompilacji, dezasemblacji, instalacji, reinstalacji, modyfikacji i integracji w pełnym zakresie, na dowolnej liczbie serwerów (przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego);

  - sprzedaż, przeniesienie praw i obowiązków, najem, dzierżawę, wniesienie, jako aport oraz każde odpłatne i nieodpłatne oddanie do używania lub używania i pobierania pożytków na rzecz podmiotów trzecich.

- Licencja na oprogramowanie nie jest ograniczona terytorialnie. Licencja na oprogramowanie jest bezterminowa i nie podlega wypowiedzeniu przez Wykonawcę lub podmiot trzeci.

- Udzielona Licencja obejmuje także wszelkie zmiany i aktualizacje wprowadzone przez Wykonawcę w oprogramowaniu.

§ 12. Przedstawicielstwo stron

Do kontaktów, w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy, Strony upoważniają:

- Wykonawca: ............................................................................................................................................

- Zamawiający: w sprawach merytorycznych: Kierownik Wydziału Zaplecza Technicznego Tramwajów Jerzy Dzióbek tel. 500-127-876, e-mail: dziobek@gait.pl

§ 13. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy strony będą rozwiązywały polubownie, a spory nierozwiązane w sposób polubowny, rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron Umowy.

- Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:

  - Załącznik Nr 1 do Umowy - Opis przedmiotu Umowy dotyczący wykonania naprawy 2 tramwajów typu N8C-MF18 i modernizacji ich układów napędowych i sterowania (dla Części I Umowy).

  - Załącznik Nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu Umowy dotyczący wykonania naprawy tramwaju typu N8C-MF18 i modernizacji jego układu napędowego i sterowania (dla Części III Umowy).

  - Załącznik Nr 3 do Umowy – Protokół przekazania projektu modernizacji układu napędowego i sterowania tramwaju typu N8C-MF01, tj. opracowania dokumentacji technicznej, ruchowej, nowej instalacji elektrycznej dla tramwaju N8C-MF01.

  - Załącznik Nr 4 do Umowy – Protokół przekazania projektu modernizacji układu napędowego i sterowania tramwaju typu N8C-MF18, tj. opracowania dokumentacji technicznej, ruchowej, nowej instalacji elektrycznej dla tramwaju N8C-MF18.

  - Załącznik Nr 5 do Umowy – Protokół przekazania tramwaju typu N8C-MF01 do naprawy i modernizacji.

  - Załącznik Nr 6 do Umowy – Protokół przekazania tramwaju typu N8C-MF18 do naprawy i modernizacji.

  - Załącznik Nr 7 do Umowy – Protokół bezusterkowego odbioru końcowego tramwaju typu po N8C-MF01po naprawie i modernizacji.

  - Załącznik Nr 8 do Umowy – Protokół bezusterkowego odbioru końcowego tramwaju typu N8C-MF18 po naprawie i modernizacji.

  - Załącznik Nr 9 do Umowy – Harmonogram naprawy i modernizacji tramwaju typu N8C-MF01.

  - Załącznik Nr 10 do Umowy – Harmonogram naprawy i modernizacji tramwaju typu N8C-MF18.

  - Załącznik Nr 11 do Umowy – Szacunkowa ilość części dostarczanych przez Wykonawcę koniecznych do wykonania modernizacji układów napędowych                 i sterowania tramwajów typu N8C-MF01.

  - Załącznik Nr 12 do Umowy – Szacunkowa ilość części dostarczanych przez Wykonawcę koniecznych do wykonania modernizacji układu napędowego                    i sterowania w tramwaju typu N8C-MF18.

WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu Umowy

# Wymagania ogólne – zakres naprawy

- Przedmiotem zamówienia jest naprawa polegająca na naprawie części mechanicznej wagonów, wymianie skorodowanego lub uszkodzonego poszycia, wykonaniu prac lakierniczych i konserwacyjnych oraz wykonaniu prac elektrycznych w dwóch tramwajach typu N8C–MF01.

- Naprawa polega na:

  - wymianie, przeglądzie, konserwacji we wskazanych przez Zamawiającego części mechanicznych.

  - wymianie, przeglądzie, naprawie we wskazanych przez Zamawiającego aparatów i urządzeń elektrycznych.

  - wymianie uszkodzonych części poszycia bocznego i dachowego w wagonach tramwajowych

  - przeglądzie, naprawie, konserwacji części mechanicznych wagonów tramwajowych.

  - wykonaniu prac lakierniczych i konserwacyjnych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach tramwaju.

  - Proces napraw musi być objęty systemem kontroli Wykonawcy.

## Naprawa 2 tramwajów typu N8C-MF01

## Mechanika pojazdu

  - Przegląd, konserwacja ewentualna naprawa belki bujakowej (przegląd pod kątem pęknięć i przetarć).

  - Przegląd, konserwacja, przy zużyciu wymiana łożysk oporowych, ślizgowych (łożyska przegubu).

  - Wymiana amortyzatorów metalowo-gumowych.

  - Wymiana stabilizatorów dachowych.

  - Przegląd/naprawa/konserwacja odbieraka prądu łącznie z mechanizmem podnoszenia.

  - Przegląd /naprawa /wymiana elementów przegubów (wymiana harmonii).

  - Przegląd i konserwacji sprzęgów wagonu.

  - Naprawa i konserwacja skrzyń aparatowych bocznych.

  - Naprawa/ konserwacja elementów i mechanizmów wysuwanych stopni i płatów drzwi (wymiana zużytych elementów.

  - Przegląd i naprawa przekładni silnika drzwi i stopni wysuwanych (wymiana uszkodzonych części przekładni).

  - Wymiana skorodowanych elementów poszycia zewnętrznego i dachu.

  - Przegląd/naprawa/konserwacja mechanizmu wycieraczki.

  - Wymiana uszkodzonych okien i uszczelek okiennych.

  - Wymiana bocznych wewnętrznych wyłożeń z laminatu.

  - Wymiana wykładziny podłogowej oraz uszkodzonych elementów sklejki podłogowej (nowa wykładzina podłogowa antypoślizgowa, wodoodporna, niepalna).

  - Wykładzina podłogowa w miejscu dla wózka inwalidzkiego musi być koloru żółtego z wyraźnym rysunkiem wózka inwalidzkiego w kolorze szarym.

  - Wymiana foteli motorniczego na nowe (model fotela do konsultacji z Zamawiającym).

  - Nowe fotele muszą być zamontowane w miejscu poprzednich foteli, wykorzystane muszą być te same otwory montażowe.

  - Fotele motorniczego muszą zapewniać wygodne prowadzenie tramwaju i umożliwiać dostosowanie do masy i wzrostu motorniczego z zakresu od modelu centylowego kobiety 50c do modelu centylowego mężczyzny 95c (152÷188 cm) . Muszą posiadać podparcie dla prawej ręki prowadzącego tramwaj. Fotele muszą spełniać wymagania dopuszczalnego poziomu oddziaływania drgań na organizm motorniczego, określone w normie PN-S04100: 1991. W fotelach nie mogą znajdować się żadne elementy sterowania tramwaju. Elementy konstrukcji i regulacji foteli powinny być odporne na warunki eksploatacyjne, przez co rozumie się niewystępowanie wyczuwalnych luzów w okresie, co najmniej 3 lat. Nie dopuszcza się występowania kolizji foteli ustawionych w skrajnych położeniach regulacyjnych, z innymi elementami wyposażenia kabiny (np. drzwi, słupek, szafa z aparaturą).

  - Fotele motorniczego muszą być regulowane w pionie i w poziomie, a ich oparcia muszą posiadać możliwość odchylenia. Fotele muszą się blokować automatycznie w wybranej pozycji. Fotele muszą być wyposażone w układ amortyzacji.

  - Dla ręki motorniczego, obsługującej zadajnik jazdy i hamowania, należy

Wykonać: ergonomiczne podparcie oraz podłokietnik fotela tylko po stronie prawej.

  - Wymiana siedzisk i oparć foteli pasażerskich oraz malowanie stalowych stelaży foteli (tapicerka wskazana przez Zamawiającego).

  - Obniżenie siedzeń łamanych w członie C. Wysokość siedzeń do ustalenia z Zamawiającym.

  - Czyszczenie i konserwacja wszystkich elementów stałych podwozia (ramy, osłony torów kablowych), łącznie z wymianą śrub i podkładek.

## Konserwacja i lakierowanie

- Oczyszczenie poszycia wagonu i szpachlowanie łączeń (powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne).

- Nałożenie nowej powłoki lakierniczej na poszycie zewnętrzne wagonu.

- Konserwacja elementów wnętrza przedziału pasażerskiego łącznie z kabinami motorniczego (elementów kabiny, poręczy, czyszczenie i zabezpieczenie stopni stałych).

## Elementy i zespoły elektryczne

  - Naprawa, ewentualna wymiana tablic stycznikowych, które nie podlegają modernizacji.

  - Przegląd, konserwacja, ewentualna naprawa silników maszyn drzwiowych i wysuwanych stopni.

  - Wymiana sygnalizatorów sygnalizacyjnych w stopniach (muszą być zamontowane hermetycznie).

  - Wymianie oświetlenia w kabinie motorniczego (z zastosowaniem techniki LED).

  - Wymiana przycisków otwierania drzwi wewnętrznych i zewnętrznych (przyciski do uzgodnienia z zamawiającym).

  - Wymianie oświetlenia przedziału pasażerskiego oraz oświetlenia zewnętrznego i kierunkowskazów (według nowego projektu instalacji).

- Pierwsza pomoc

- W kabinie A motorniczego należy zamontować defibrylator AED spełniający następujące funkcje:

  - Czytelną informację graficzną i głosową oraz podpowiedzi, w jaki sposób wykonywać RKO,

  - Elektrody przekładane bezpośrednio z AED, bez potrzeby odklejania folii o przedłużonej żywotności,

  - Automatyczne rozpoznawanie rytmu do defibrylacji i potrzebie defibrylacji,

  - Dźwiękową analizę rytmu serca podczas ucisków klatki piersiowej,

  - Samodzielną analizę EKG,

  - Musi posiadać metronom podający tempo uciskania klatki piersiowej oraz podpowiedzi dotyczące, jakości ucisków,

  - Komunikację on – Line (dołączone odpowiednie oprogramowanie), przedstawiającą stan AED, jego użycie, powiadomienie o lokalizacji urządzenia oraz możliwość transmisji danych do odpowiednich służb,

  - Odporność na warunki otoczenia,

- W kabinie A motorniczego należy zamontować apteczkę pierwszej pomocy.

## Modernizacja układów napędowych i sterowania w tramwajach N8C-MF01

## Wymagania ogólne

  - Modernizacja układów napędowych i sterowania polegająca na wymianie aparatów i urządzeń układu napędowego z silnikami prądu przemiennego (asynchronicznymi), zasilanymi z falowników zbudowanych na bazie tranzystorów IGBT oraz układu sterowania oraz wymianie instalacji elektrycznej.

  - Modernizacja układów napędowych i sterowania polega na:

  - Demontażu aparatów i urządzeń elektrycznych niewykorzystanych w nowym projekcie.

  - Montażu wymaganych nowych elementów i urządzeń ujętych w projekcie.

  - Wymianie instalacji elektrycznej niskiego i wysokiego napięcia.

  - Wymianie wszystkich aparatów i urządzeń elektrycznych według nowego projektu.

  - Wymianie nagrzewnic przedziału pasażerskiego i kabin motorniczego.

  - Wymianie wentylatorów dachowych dostosowanych do nowej instalacji elektrycznej i parametrów przetwornicy statycznej.

  - Wymianie wszystkich złączy kablowych n/n i WN

  - Wymianie piasecznic na sterowane elektrycznie

  - Wymianie luster zewnętrznych na sterowane elektrycznie

  - Pomoc przy uruchomieniu wagonów tramwajowych, usuwanie ewentualnych usterek.

  - Proces modernizacji musi być objęty systemem kontroli Wykonawcy.

## Podstawowe prace i dostawy konieczne do wykonania modernizacji układów napędowych i sterowania:

- Dach

  - Usunięcie starego okablowania.

  - Usunięcie starych wyłączników szybkich.

  - Usunięcie starego odgromnika.

  - Montaż nowej skrzyni wyłącznika szybkiego ENI-SWN/MF20 (4 punkty wsporcze do wspawania w konstrukcję dachu).

  - Montaż nowego ogranicznika przepięć PROXAR-IVN 1,0 DC 1110.

  - Wymiana dachowych wentylatorów Wyciągowych (12 sztuk, bez zmiany konstrukcji mechanicznej).

  - Wykonanie nowej instalacji elektrycznej W/N, sterowania odbieraka prądu, wyłącznika szybkiego i odgromnika ( z wykorzystaniem istniejących tras kablowych).

- Wózki napędowe

  - Wymiana silników trakcyjnych .

  - Wykonanie nowej instalacji elektrycznej silnika trakcyjnego (przewody dostarczone wraz z silnikiem).

  - Wymianie przewodów hamulców szynowych.

  - Wymianie przewodów hamulców tarczowych.

  - Wszystkie przewody wózka poprowadzone koniecznie w osłonach.

- Wózki toczne

- Wymiana przewodów hamulców szynowych.

- Wymiana przewodów hamulców tarczowych.

- Wszystkie przewody wózka koniecznie w osłonach.

- Kabiny motorniczego

- Usunięcie starych podzespołów (nastawniki, panele pulpitu, złączki przejściowe, nieużywane sterowniki).

- Przeniesienie wyświetlacza informacji pasażerskiej na słupek kabiny (miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym).

- Montaż nowego głównego panelu pulpitu z panelem, przyciskami, lampkami ENI-PLP1/MF01 (złącze Harting, dostawa w komplecie z pulpitem po stronie Zamawiającego).

- Montaż nowego bocznego panelu z zadajnikiem jazdy ENI-PLP2/MF01(złącze Harting, dostawa w komplecie z pulpitem po stronie Zamawiającego).

- Montaż nowego bocznego panelu pulpitu z przyciskami ENI-PLP3/MF01 (złącze Harting, dostawa w komplecie z pulpitem po stronie Zamawiającego).

- Przerobienie tablic bezpieczników WN (wymiana przewodów, opisów, wymiana bezpieczników, uzupełnienie brakujących bezpieczników, dostawa potrzebnych bezpieczników na koszt Wykonawcy instalacji).

- Przerobienie tablic bezpiecznikowych n/n (wymiana przewodów, opisów, wymiana bezpieczników, uzupełnienie brakujących bezpieczników, dostawa bezpieczników po stronie Wykonawcy instalacji).

- Przerobienie tablicy łączników serwisowych za motorniczym (wymiana lub usunięcie przycisków, opisów).

- Wykonanie nowej instalacji sterowniczej.

- Montaż przetwornic 24/230VAC z gniazdem 230VAC (1 sztuka w każdej kabinie, dostawa po stronie Wykonawcy instalacji).

- Wymiana nagrzewnicy motorniczego.

- Dostawa i montaż 1 sztuki ładowarki USB.

- Przedział pasażerski

- Montaż rejestratora parametrów jazdy (montaż rejestratora w szafie podsufitowej w członie B po prawej stronie, dyskretne oraz analogowe sygnały do rejestracji według nowej dokumentacji).

- Usunięcie starych przewodów W/N i n/n (oprócz monitoringu i systemu informacji pasażerskiej), ułożenie nowych przewodów z wykorzystaniem istniejących tras kablowych.

- Wymiana oświetlenia na zasilane napięciem 24VDC (typ do uzgodnienia z Zamawiającym + nowe oprawy).

- Wymiana nagrzewnic przestrzeni pasażerskiej (nie wymaga przeróbek mechanicznych).

- Montaż tablic ENI-TWR w szafach za motorniczym (może wymagać zmiany położenia kołków mocujących tablice w szafie, konstrukcja szafy bez zmian). Dotyczy członu A i B.

- Wymiana złącz przejściowych w szafach za motorniczym (może wymagać zmiany położenia kołków mocujących szyny montażowe w szafie, konstrukcja szafy pozostaje bez zmian, Wykonawca instalacji dostarczy około 150 szt. złącz WAGO 2002-1401 wraz z akcesoriami, około 5 złącz WAGO 2006-1301 wraz z akcesoriami, około 5 szt. złącz śrubowych M6). Dotyczy członu A i B.

- Montaż tablic w przestrzeniach pod fotelami za motorniczym, podłączenia poprzez złącza Harting (dostawa po stronie Zamawiającego, konstrukcja bez zmian).

- Dostawa i wymiana luster zewnętrznych prawych i lewych po obu stronach pojazdu ( typ luster do uzgodnienia z Zamawiającym)

a) Lustra zewnętrzne muszą się składać z:

- zwierciadła wraz z obudową,

- ramienia,

- mechanizmu składającego,

- systemu sterowania wraz z manipulatorem.

b) Lustro zewnętrzne musi posiadać następujące funkcje:

  - elektryczne otwieranie i składanie ramion lustra,

  - podgrzewanie i elektryczne pozycjonowanie zwierciadła,

  - dopasowanie do napięć zasilania DC od 18V do30V,

  - wysoką odporność mechanizmu na warunki atmosferyczne,

  - wymiary luster muszą być dopasowane do stylistyki i geometrii pojazdu (do uzgodnienia z Zamawiającym),

  - możliwość regulacji lustrem obszaru „martwego pola”.

- Dostawa i wymiana piasecznic ( typ piasecznicy do uzgodnienia z Zamawiającym)

- Układ piasecznicy musi składać się z następujących elementów:

    - obudowy jednostki wykonanej ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej malowanej proszkowo,

    - zbiornika piasku wykonanego ze stali ocynkowanej znajdującego się w obudowie jednostki. Zbiornik piasku musi być wykonany na kształt lejka tak, aby skośne ściany zbiornika ułatwiały zsypywanie się piasku,

    - dozownika piasku przeznaczonego do regulacji ilości piasku podawanego przez piasecznicę,

    - dmuchawy,  które będą źródłem ciśnienia sprężonego powietrza od zbiornika do dyszy nasypowej. Dmuchawa musi być wyposażona w filtr ssący. Każda z piasecznic musi posiadać indywidualną dmuchawę ( Zamawiający wyklucza zastosowanie instalacji sprężonego powietrza),

    - węży i dysz nasypowych, dysze nasypowe muszą być wyposażone w elementy złączne do przyłączenia węży.

- Układ piaskowania musi spełniać następujące wymagania:

- sypanie piasku musi następować, co najmniej pod oba koła każdej pierwszej osi napędowej wagonu,

- sterowanie sypaniem piasku musi odbywać się:

- automatycznie z chwilą wykrycia poślizgu, na sygnał układu sterowania tramwaju,

- manualnie po załączeniu przez motorniczego układu w kabinie prowadzącego tramwaj.

- Pojemność zbiorników na piasek musi w okresie sprzyjającym występowaniu

poślizgów zapewniać, co najmniej jednodniowe eksploatowanie tramwaju bez

konieczności dodatkowego napełniania zbiorników piaskiem. Umiejscowienie nowych

zbiorników na piasek w miejscu poprzednich zdemontowanych zbiorników.

- Układ piaskowania musi posiadać system suszenia piasku (grzałka).

- Końcówka przewodu wysypowego piasku pod koło musi posiadać element grzejny

zabezpieczający ja przed zamarzaniem.

- Układ piaskowania musi być tak wykonany, aby nie następowało zaleganie piasku w

przewodach wysypowych.

- Zbiorniki piasku powinny być przystosowane do bezpyłowego napełniania z poziomu

torowiska przy wykorzystaniu dystrybutora oraz dodatkowo do napełniania ręcznego.

Zamawiający posiada stanowiska do napełniania piasecznic, wykonane z

wykorzystaniem urządzeń firmy KLEIN Anlagenbau AG, dlatego właśnie otwory

wsypowe muszą pozostać w dotychczasowych miejscach.

- Wsypy do napełniania zbiorników zamontowane w ścianach tramwaju, muszą być

zamykane drzwiczkami z zamkiem typu „kwadrat” i posiadać obramowanie z

materiału odpornego na uszkodzenia powierzchniowe (mogące wystąpić wskutek

uderzeń końcówką pistoletu do napełniania piaskiem).

- Kontrola stopnia napełnienia zbiorników powinna być realizowana dwustopniowo:

- na ekranie monitora centralnego prowadzącego pojazd,

- za pomocą wziernika umieszczonego na zbiorniku piasku wewnątrz pojazdu.

- Ilość sypanego piasku musi być dobrana tak, aby tramwaj skutecznie hamował na

śliskim torze w pełnym zakresie prędkości, tj. od 0km/h do maksymalnej prędkości

pojazdu (60 km/h).

- Wymagana jest możliwość dokonywania regulacji ilości wysypanego piasku z

minimalną wartością 20g/s sypanego piasku pod każde koło.

Ilość piasku sypanego pod każde z kół powinna być podobna, przy czym różnica w

ilości piasku sypanego pod poszczególne koła tej samej osi nie powinna być większa niż 15%.

- Dostawa i montaż ładowarek USB – 4 sztuki.

- Podwozie

  - Usunięcie starych przewodów, ułożenie nowych przewodów z wykorzystaniem istniejących tras kablowych.

  - Usunięcie instalacji pneumatycznej.

  - Usunięcie skrzyni dotychczasowego układu napędowego.

  - Montaż nowego falownika ENI-FT600/N8C (konstrukcja podwozia bez zmian, zmiana rodzaju i ilości przepustów przewodów).

  - Montaż przetwornicy statycznej.

  - Usunięcie wszystkich podzespołów ze skrzyni aparatowej.

  - Dostosowanie skrzyni aparatowej do podłączenia układu napędowego – usunięcie wentylatora, wykonanie przepustów zasilania WN i sterowania, przygotowanie listew do złącz przejściowych.

  - Montaż w dwóch skrzyniach aparatowych nowych złączek przejściowych sterowniczych (około 100 szt. złącz WAGO 2002-1401 wraz z akcesoriami na skrzynię, około 10 złącz WAGO 2006-1301wraz z akcesoriami).

  - Montaż w dwóch skrzyniach aparatowych nowych złączek przejściowych silnoprądowych (około 6 szt. złącz śrubowych M10, około 25 szt. złącz śrubowych M6 wraz z akcesoriami na skrzynię, dostawa miedzianej szyny zbiorczej).

  - Montaż w dwóch skrzyniach aparatowych nowych złączek przejściowych między członami Harting, do 96 sygnałów 24 VDC / 10A / 1,5 mm2, złącze magistrali CAN (dostawa po stronie wykonawcy instalacji).

  - Usunięcie przetwornicy wirowej.

  - Przebudowa skrzynki przyłączeniowej wózka trakcyjnego (konieczność zastosowania dławnic EMC, nowe złączki silnoprądowe i sterownicze na przewody silnika i przewody układów hamulcowych)

- Szafy aparatowe (boczne)

  - Usunięcie dotychczasowych aparatów i okablowania.

  - Montaż tablic ENI-TWRSA – 2 szt.

  - Dostawa i montaż odłącznika baterii akumulatorów, stycznika akumulatora (220A / 24VDC), bezpieczników nożowych NN (8 szt.), przetwornika prądu akumulatorów (1 szt.), czujnika temperatury akumulatorów (1 szt.) w szafie obok akumulatorów.

  - Przeniesienie obecnego układu wstępnego ładowania przetwornicy statycznej (wykorzystanie istniejących styczników i rezystorów).

- Maszyny drzwiowe i wysuwane stopnie

  - Wymiana przewodów.

  - Wymiana łączników krańcowych (około160 szt. schaltbau S800 A20).

  - Wymiana sterowników drzwi i stopni (dostarczy Zamawiający).

  - Wymiana czujników ciśnienia.

## Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej

- Do montażu instalacji elektrycznej, należy wykorzystać istniejące przepusty kablowe, skrzynie aparatów oraz dotychczasowe umiejscowienie i montaż aparatów i urządzeń.

- Przewody użyte do wykonania tablic i urządzeń wchodzących w skład układu napędowego powinny być bezhalogenowe i spełniać wymagania normy PN-K-02511:2000. Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone dokumentami wydanymi przez jednostki badawcze posiadające odpowiednie kompetencje w tym zakresie.

- Wszystkie przewody muszą posiadać jednoznaczny, trwały system oznakowania. Zamawiający musi mieć możliwość podobnego oznakowania przewodów w przyszłości.

- Rezystancja przewodów instalacji elektrycznej w obwodach o napięciu zasilania 600V, musi być zastosowana na napięcie znamionowe 3kV.

- Przewody instalacji elektrycznej muszą być ułożone tak, aby do minimum ograniczyć możliwość przeniesienia się napięcia z obwodów W/N do obwodów n/n, także w przypadku uszkodzenia izolacji roboczej przewodów ich zwarć i przeciążeń.

- Instalacja elektryczna musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym w skutek tarcia o inne elementy tramwaju oraz przed korozją.

- Miejsca podlegające częstej kontroli instalacji elektrycznej (listwy łączeniowe), muszą być łatwo dostępne.

- Należy zastosować złącza wysokiej klasie ochronności IP 6X, ze względu na warunki panujące w miejscach ich zamontowania (woda, pył).

- Należy unikać prowadzenia obwodów n/n i W/N w miejscach bezpośrednio narażonych na uszkodzenia w przypadku kolizji drogowej i miejscach łatwo dostępnych dla pasażerów.

- Instalacja elektryczna musi posiadać zabezpieczenia powodujące wyłączenie urządzeń obwodu spod napięcia w razie zwarcia lub nadmiernego wzrostu prądu.

- Obwody sterowania i pomocnicze powinny być zasilane napięciem znamionowym 24V DC. Źródłem napięcia musi być przetwornica statyczna i bateria akumulatorów.

- Montaż nowych aparatów elektrycznych zgodnie z nowym projektem instalacji elektrycznej.

- Miejsca podlegające częstej kontroli aparatów (styczniki, przekaźniki, łączniki, listwy łączeniowe), muszą być łatwo dostępne.

- Aparaty muszą być zamontowane na łatwo wymiennych panelach, w celu umożliwienia szybkiego przywrócenia pełnej sprawności technicznej tramwaju.

- W tramwaju musi być zainstalowane gniazdo 230V AC f=50Hz w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Gniazdo musi być zabezpieczone bezpiecznikiem przed dostępem osób postronnych.

- Układ elektryczny tramwaju musi być tak wykonany, aby jego praca nie wywoływała zakłóceń pokładowych, jak i w zewnętrznych systemach informatycznych, radiowych, nagłaśniających i telekomunikacyjnych. Wykonawca przeprowadzi badania i przedstawi Zamawiającemu stosowne protokoły.

- Układ elektryczny tramwaju musi być wykonany z uwzględnieniem energooszczędnej eksploatacji.

- Wykonawca przeprowadzi badania izolacji instalacji elektrycznych n/n i W/N każdego zmodernizowanego wagonu i dostarczy Zamawiającemu protokół z tych badań z wynikiem pozytywnym.

- Wymiana nie podlega instalacja systemu monitoringu wizyjnego oraz instalacja łączności radiowej i systemu informacji pasażerskiej.

- Urządzenia, listwy połączeniowe, kable muszą oznaczone zgodnie z dokumentacją, w szafach elektrycznych winien znajdować się schemat lokalizacji elementów.

## Wymagania ogólne dla naprawy zalanych tramwajów oraz modernizacji układów napędowych i sterowania w tramwajach N8C-MF01

Modernizacja układów napędowych i sterowania oraz naprawy tramwaju typu N8C-MF01, będzie wykonywana zgodnie z obowiązującymi normami oraz rozporządzeniami w tym w szczególności z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 65, poz. 344),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu, warunków,   terminów i sposobu przeprowadzenia badań technicznych tramwajów  i trolejbusów oraz jednostek  wykonujących te badania (Dz. U. Nr 65, poz. 343),

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2014, poz. 817).

- PN-EN 50163: 2006, PN-EN 50163: 2006/A1: 2007, PN-EN 50163: 2006/AC: 2010 Zastosowania kolejowe. Napięcia zasilania systemów trakcyjnych,

- PN-EN 60349-2: 2011 Zastosowania kolejowe - Elektryczne maszyny wirujące do pojazdów szynowych i drogowych – Część 2: Maszyny prądu przemiennego zasilane   z przekształtników energoelektronicznych,

- PN-EN 60349-1 – Trakcja elektryczna. Maszyny wirujące do pojazdów szynowych i drogowych. Część 1: Maszyny inne niż silniki prądu przemiennego zasilane z przekształtników elektronicznych,

- PN-EN 50155 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektroniczne stosowane w

taborze,

- PN-EN 50121-3-2: 2017-4 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna część 3-2 Tabor-Aparatura,

- PN-EN 50121-3-1: 2017-5 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna część 3-1 Tabor-Pociąg i kompletny pojazd

- PN-EN45545-2; 2013-07 Tabor kolejowy – Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów - Wymagania

- PN-EN 50121-2: 2017-06 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna część 2 Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie

- PN-EN 50264-1: 2008 Kolejnictwo - Przewody kolejowe elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o szczególnej odporności na działanie ognia - Część 1: Wymagania ogólne,

- PN-EN 60077-1: 2002 Zastosowania kolejowe – Wyposażenia elektryczne taboru kolejowego – Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne,

- PN-EN 13452-1: 2003 Kolejnictwo – Hamowanie - Systemy hamowania w transporcie publicznym - Część 1- Wymagania eksploatacyjne,

- PN-EN 13452-2: 2003 Kolejnictwo – Hamowanie - Systemy hamowania w transporcie publicznym - Część 2- Metody Badań,

- PN-EN 50124-1: 2007, PN-EN 50124-1: 2007/AC: 2010 Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 1: Wymagania podstawowe – Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego,

- PN-EN 50124-2: 2007, PN-EN 50124-2: 2007/AC: 2010 Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa,

- PN-EN 50125-1: 2014-06 Zastosowania kolejowe – Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom – Część 1: Urządzenia taborowe,

- PN-EN 50153: 2014-11 Zastosowanie kolejowe – Tabor – środki ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi,

- PN-EN 50264 1, 2, 3 Zastosowania kolejowe – Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie. Przewody o normalnej grubości izolacji,

- PN-EN 50306 1, 2, 3, 4 Zastosowania kolejowe – Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie. Przewody o zmniejszonej grubości izolacji,

- PN- EN 61373 Odporność na wstrząsy i uderzenia,

- PN-EN 50153 Zastosowania kolejowe – Środki ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi,

- EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowę.

Załącznik Nr 2 do Umowy

Opis przedmiotu Umowy

# Wymagania – zakres naprawy

- Przedmiotem zamówienia jest naprawa polegająca na naprawie członu A w tramwaju typu N8C-MF18, który uległ zniszczeniu podczas kolizji.

- Naprawa polega na:

  - Odbudowie kabiny motorniczego,

  - Naprawie poszycia bocznego i dachu w członie A,

  - Wymianie stabilizatorów dachowych,

  - Prostowaniu członu A,

  - Wymianie drzwi 14,

  - Przeglądzie i naprawie mechanizmu otwierania drzwi 14,

  - Przeglądzie i naprawie mechanizmu stopnia wysuwanego drzwi 14,

  - Wymianie stopnia stałego w drzwiach 14 człon A

  - Wymianie szyb bocznych kabiny motorniczego,

  - Wymianie szyby czołowej

  - Wymianie szyb przedziału pasażerskiego w członie A, wraz z uszczelkami,

  - Wymiana zderzaka gumowego i części ramy,

  - Wymianie łożysk czopu skrętu belki bujakowej członu A i przegubu pierwszego,

  - Przeglądzie, ewentualnej naprawie belki bujakowej (przegląd pod kątem pęknięć i przetarć),

  - Wymianie amortyzatorów metalowo gumowych,

  - Wymianie ściany działowej kabiny motorniczego w członie A,

  - Wymiana wyłożenia kabiny motorniczego.

  - Nałożenie nowej powłoki lakierniczej na poszycie zewnętrzne wagonu.

Wykonawca powinien zapewnić możliwość pełnej naprawy tramwaju typu N8C-MF18 nr boczny 1168. Jeżeli Wykonawca stwierdzi konieczność wykonania prac dodatkowych (nieobjętych w/w zakresem naprawy), pisemnie powiadamia faksem lub emailem Zamawiającego w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia odbioru tramwaju od Zamawiającego, wykazując zakres prac dodatkowych oraz koszt naprawy.

- Pierwsza pomoc

- W kabinie A motorniczego należy zamontować defibrylator AED spełniający

następujące funkcje:

  - Czytelną informację graficzną i głosową oraz podpowiedzi, w jaki sposób wykonywać RKO,

  - Elektrody przekładane bezpośrednio z AED, bez potrzeby odklejania folii o przedłużonej żywotności,

  - Automatyczne rozpoznawanie rytmu do defibrylacji i potrzebie defibrylacji,

  - Dźwiękową analizę rytmu serca podczas ucisków klatki piersiowej,

  - Samodzielną analizę EKG,

  - Musi posiadać metronom podający tempo uciskania klatki piersiowej oraz podpowiedzi dotyczące, jakości ucisków,

  - Komunikację on – Line (dołączone odpowiednie oprogramowanie), przedstawiającą stan AED, jego użycie, powiadomienie o lokalizacji urządzenia oraz możliwość transmisji danych do odpowiednich służb,

  - Odporność na warunki otoczenia,

- W kabinie A motorniczego należy zamontować apteczkę pierwszej pomocy.

## Modernizacja układów napędowych i sterowania w tramwajach

## N8C-MF01

## Wymagania ogólne

- Modernizacja układów napędowych i sterowania polegająca na wymianie aparatów i urządzeń układu napędowego z silnikami prądu przemiennego (asynchronicznymi), zasilanymi z falowników zbudowanych na bazie tranzystorów IGBT oraz układu sterowania oraz wymianie instalacji elektrycznej.

- Modernizacja układów napędowych i sterowania polega na:

  - Demontażu aparatów i urządzeń elektrycznych niewykorzystanych w nowym projekcie.

  - Montażu wymaganych nowych elementów i urządzeń ujętych w projekcie.

  - Wymianie instalacji elektrycznej niskiego i wysokiego napięcia.

  - Wymianie wszystkich aparatów i urządzeń elektrycznych według nowego projektu.

  - Wymianie nagrzewnic przedziału pasażerskiego i kabin motorniczego.

  - Wymianie wentylatorów dachowych dostosowanych do nowej instalacji elektrycznej i parametrów przetwornicy statycznej.

  - Wymianie wszystkich złączy kablowych n/n i WN

  - Wymianie piasecznic na sterowane elektrycznie

  - Wymianie luster zewnętrznych na sterowane elektrycznie

  - Pomoc przy uruchomieniu wagonów tramwajowych, usuwanie ewentualnych usterek.

- Proces modernizacji musi być objęty systemem kontroli Wykonawcy.

## Podstawowe prace i dostawy konieczne do wykonania modernizacji układów napędowych i sterowania:

- Dach

  - Usunięcie starego okablowania.

  - Usunięcie starych wyłączników szybkich.

  - Usunięcie starego odgromnika.

  - Montaż nowej skrzyni wyłącznika szybkiego ENI-SWN/MF20 (4 punkty wsporcze do wspawania w konstrukcję dachu).

  - Montaż nowego ogranicznika przepięć PROXAR-IVN 1,0 DC 1110.

  - Wymiana dachowych wentylatorów Wyciągowych (12 sztuk, bez zmiany konstrukcji mechanicznej).

  - Wykonanie nowej instalacji elektrycznej W/N, sterowania odbieraka prądu, wyłącznika szybkiego i odgromnika ( z wykorzystaniem istniejących tras kablowych).

- Wózki napędowe

  - Wymiana silników trakcyjnych.

  - Wykonanie nowej instalacji elektrycznej silnika trakcyjnego (przewody dostarczone wraz z silnikiem).

  - Wymianie przewodów hamulców szynowych.

  - Wymianie przewodów hamulców tarczowych.

  - Wszystkie przewody wózka poprowadzone koniecznie w osłonach.

- Wózki toczne

- Wymiana przewodów hamulców szynowych.

- Wymiana przewodów hamulców tarczowych.

- Wszystkie przewody wózka koniecznie w osłonach.

- Kabiny motorniczego

- Usunięcie starych podzespołów (nastawniki, panele pulpitu, złączki przejściowe, nieużywane sterowniki).

- Przeniesienie wyświetlacza informacji pasażerskiej na słupek kabiny (miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym).

- Montaż nowego głównego panelu pulpitu z panelem, przyciskami, lampkami ENI-PLP1/MF01 (złącze Harting, dostawa w komplecie z pulpitem po stronie Zamawiającego).

- Montaż nowego bocznego panelu z zadajnikiem jazdy ENI-PLP2/MF01(złącze Harting, dostawa w komplecie z pulpitem po stronie Zamawiającego).

- Montaż nowego bocznego panelu pulpitu z przyciskami ENI-PLP3/MF01 (złącze Harting, dostawa w komplecie z pulpitem po stronie Zamawiającego).

- Przerobienie tablic bezpieczników WN (wymiana przewodów, opisów, wymiana bezpieczników, uzupełnienie brakujących bezpieczników, dostawa potrzebnych bezpieczników na koszt Wykonawcy instalacji).

- Przerobienie tablic bezpiecznikowych n/n (wymiana przewodów, opisów, wymiana bezpieczników, uzupełnienie brakujących bezpieczników, dostawa bezpieczników po stronie Wykonawcy instalacji).

- Przerobienie tablicy łączników serwisowych za motorniczym (wymiana lub usunięcie przycisków, opisów).

- Wykonanie nowej instalacji sterowniczej.

- Montaż przetwornic 24/230VAC z gniazdem 230VAC (1 sztuka w każdej kabinie, dostawa po stronie Wykonawcy instalacji).

- Wymiana nagrzewnicy motorniczego.

- Dostawa i montaż 1 sztuki ładowarki USB.

- Przedział pasażerski

- Montaż rejestratora parametrów jazdy (montaż rejestratora w szafie podsufitowej w członie B po prawej stronie, dyskretne oraz analogowe sygnały do rejestracji według nowej dokumentacji).

- Usunięcie starych przewodów W/N i n/n (oprócz monitoringu i systemu informacji pasażerskiej), ułożenie nowych przewodów z wykorzystaniem istniejących tras kablowych.

- Wymiana oświetlenia na zasilane napięciem 24VDC (typ do uzgodnienia z Zamawiającym + nowe oprawy).

- Wymiana nagrzewnic przestrzeni pasażerskiej (nie wymaga przeróbek mechanicznych).

- Montaż tablic ENI-TWR w szafach za motorniczym (może wymagać zmiany położenia kołków mocujących tablice w szafie, konstrukcja szafy bez zmian). Dotyczy członu A i B.

- Wymiana złącz przejściowych w szafach za motorniczym (może wymagać zmiany położenia kołków mocujących szyny montażowe w szafie, konstrukcja szafy pozostaje bez zmian, Wykonawca instalacji dostarczy około 150 szt. złącz WAGO 2002-1401 wraz z akcesoriami, około 5 złącz WAGO 2006-1301 wraz z akcesoriami, około 5 szt. złącz śrubowych M6). Dotyczy członu A i B.

- Montaż tablic w przestrzeniach pod fotelami za motorniczym, podłączenia poprzez złącza Harting (dostawa po stronie Zamawiającego, konstrukcja bez zmian).

- Dostawa i wymiana luster zewnętrznych prawych i lewych po obu stronach pojazdu ( typ luster do uzgodnienia z Zamawiającym)

a) Lustra zewnętrzne muszą się składać z:

- zwierciadła wraz z obudową,

- ramienia,

- mechanizmu składającego,

- systemu sterowania wraz z manipulatorem.

b) Lustro zewnętrzne musi posiadać następujące funkcje:

  - elektryczne otwieranie i składanie ramion lustra,

  - podgrzewanie i elektryczne pozycjonowanie zwierciadła,

  - dopasowanie do napięć zasilania DC od 18V do30V,

  - wysoką odporność mechanizmu na warunki atmosferyczne,

  - wymiary luster muszą być dopasowane do stylistyki i geometrii pojazdu (do uzgodnienia z Zamawiającym),

  - możliwość regulacji lustrem obszaru „martwego pola”.

- Dostawa i wymiana piasecznic ( typ piasecznic do uzgodnienia z Zamawiającym)

- Układ piasecznicy musi składać się z następujących elementów:

    - obudowy jednostki wykonanej ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej malowanej proszkowo,

    - zbiornika piasku wykonanego ze stali ocynkowanej znajdującego się w obudowie jednostki. Zbiornik piasku musi być wykonany na kształt lejka tak, aby skośne ściany zbiornika ułatwiały zsypywanie się piasku,

    - dozownika piasku przeznaczonego do regulacji ilości piasku podawanego przez piasecznicę,

    - dmuchawy,  które będą źródłem ciśnienia sprężonego powietrza od zbiornika do dyszy nasypowej. Dmuchawa musi być wyposażona w filtr ssący. Każda z piasecznic musi posiadać indywidualną dmuchawę ( Zamawiający wyklucza zastosowanie instalacji sprężonego powietrza),

    - węży i dysz nasypowych, dysze nasypowe muszą być wyposażone w elementy złączne do przyłączenia węży.

- Układ piaskowania musi spełniać następujące wymagania:

- sypanie piasku musi następować, co najmniej pod oba koła każdej pierwszej osi napędowej wagonu,

- sterowanie sypaniem piasku musi odbywać się:

- automatycznie z chwilą wykrycia poślizgu, na sygnał układu sterowania tramwaju,

- manualnie po załączeniu przez motorniczego układu w kabinie prowadzącego tramwaj.

- Pojemność zbiorników na piasek musi w okresie sprzyjającym występowaniu

poślizgów zapewniać, co najmniej jednodniowe eksploatowanie tramwaju bez

konieczności dodatkowego napełniania zbiorników piaskiem. Umiejscowienie nowych

zbiorników na piasek w miejscu poprzednich zdemontowanych zbiorników.

- Układ piaskowania musi posiadać system suszenia piasku (grzałka).

- Końcówka przewodu wysypowego piasku pod koło musi posiadać element grzejny

zabezpieczający ja przed zamarzaniem.

- Układ piaskowania musi być tak wykonany, aby nie następowało zaleganie piasku w

przewodach wysypowych.

- Zbiorniki piasku powinny być przystosowane do bezpyłowego napełniania z poziomu

torowiska przy wykorzystaniu dystrybutora oraz dodatkowo do napełniania ręcznego.

Zamawiający posiada stanowiska do napełniania piasecznic, wykonane z

wykorzystaniem urządzeń firmy KLEIN Anlagenbau AG, dlatego właśnie otwory

wsypowe muszą pozostać w dotychczasowych miejscach.

- Wsypy do napełniania zbiorników zamontowane w ścianach tramwaju, muszą być

zamykane drzwiczkami z zamkiem typu „kwadrat” i posiadać obramowanie z

materiału odpornego na uszkodzenia powierzchniowe (mogące wystąpić wskutek

uderzeń końcówką pistoletu do napełniania piaskiem).

- Kontrola stopnia napełnienia zbiorników powinna być realizowana dwustopniowo:

- na ekranie monitora centralnego prowadzącego pojazd,

- za pomocą wziernika umieszczonego na zbiorniku piasku wewnątrz pojazdu.

- Ilość sypanego piasku musi być dobrana tak, aby tramwaj skutecznie hamował na

śliskim torze w pełnym zakresie prędkości, tj. od 0km/h do maksymalnej prędkości

pojazdu (60 km/h).

- Wymagana jest możliwość dokonywania regulacji ilości wysypanego piasku z

minimalną wartością 20g/s sypanego piasku pod każde koło.

Ilość piasku sypanego pod każde z kół powinna być podobna, przy czym różnica w

ilości piasku sypanego pod poszczególne koła tej samej osi nie powinna być większa niż 15%.

- Dostawa i montaż ładowarek USB – 4 sztuki.

- Podwozie

  - Usunięcie starych przewodów, ułożenie nowych przewodów z wykorzystaniem istniejących tras kablowych.

  - Usunięcie instalacji pneumatycznej.

  - Usunięcie skrzyni dotychczasowego układu napędowego.

  - Montaż nowego falownika ENI-FT600/N8C (konstrukcja podwozia bez zmian, zmiana rodzaju i ilości przepustów przewodów).

  - Montaż przetwornicy statycznej.

  - Usunięcie wszystkich podzespołów ze skrzyni aparatowej.

  - Dostosowanie skrzyni aparatowej do podłączenia układu napędowego – usunięcie wentylatora, wykonanie przepustów zasilania WN i sterowania, przygotowanie listew do złącz przejściowych.

  - Montaż w dwóch skrzyniach aparatowych nowych złączek przejściowych sterowniczych (około 100 szt. złącz WAGO 2002-1401 wraz z akcesoriami na skrzynię, około 10 złącz WAGO 2006-1301wraz z akcesoriami).

  - Montaż w dwóch skrzyniach aparatowych nowych złączek przejściowych silnoprądowych (około 6 szt. złącz śrubowych M10, około 25 szt. złącz śrubowych M6 wraz z akcesoriami na skrzynię, dostawa miedzianej szyny zbiorczej).

  - Montaż w dwóch skrzyniach aparatowych nowych złączek przejściowych między członami Harting, do 96 sygnałów 24 VDC / 10A / 1,5 mm2, złącze magistrali CAN (dostawa po stronie wykonawcy instalacji).

  - Usunięcie przetwornicy wirowej.

  - Przebudowa skrzynki przyłączeniowej wózka trakcyjnego (konieczność zastosowania dławnic EMC, nowe złączki silnoprądowe i sterownicze na przewody silnika i przewody układów hamulcowych)

- Szafy aparatowe (boczne)

  - Usunięcie dotychczasowych aparatów i okablowania.

  - Montaż tablic ENI-TWRSA – 2 szt.

  - Dostawa i montaż odłącznika baterii akumulatorów, stycznika akumulatora (220A / 24VDC), bezpieczników nożowych NN (8 szt.), przetwornika prądu akumulatorów (1 szt.), czujnika temperatury akumulatorów (1 szt.) w szafie obok akumulatorów.

  - Przeniesienie obecnego układu wstępnego ładowania przetwornicy statycznej (wykorzystanie istniejących styczników i rezystorów).

- Maszyny drzwiowe i wysuwane stopnie

  - Wymiana przewodów.

  - Wymiana łączników krańcowych (około160 szt. schaltbau S800 A20).

  - Wymiana sterowników drzwi i stopni (dostarczy Zamawiający).

  - Wymiana czujników ciśnienia.

## Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej

- Do montażu instalacji elektrycznej, należy wykorzystać istniejące przepusty kablowe, skrzynie aparatów oraz dotychczasowe umiejscowienie i montaż aparatów i urządzeń.

- Przewody użyte do wykonania tablic i urządzeń wchodzących w skład układu napędowego powinny być bezhalogenowe i spełniać wymagania normy PN-K-02511: 2000. Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone dokumentami wydanymi przez jednostki badawcze posiadające odpowiednie kompetencje w tym zakresie.

- Wszystkie przewody muszą posiadać jednoznaczny, trwały system oznakowania. Zamawiający musi mieć możliwość podobnego oznakowania przewodów w przyszłości.

- Rezystancja przewodów instalacji elektrycznej w obwodach o napięciu zasilania 600V, musi być zastosowana na napięcie znamionowe 3kV.

- Przewody instalacji elektrycznej muszą być ułożone tak, aby do minimum ograniczyć możliwość przeniesienia się napięcia z obwodów W/N do obwodów n/n, także w przypadku uszkodzenia izolacji roboczej przewodów ich zwarć i przeciążeń.

- Instalacja elektryczna musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym w skutek tarcia o inne elementy tramwaju oraz przed korozją.

- Miejsca podlegające częstej kontroli instalacji elektrycznej (listwy łączeniowe), muszą być łatwo dostępne.

- Należy zastosować złącza wysokiej klasie ochronności IP 6X, ze względu na warunki panujące w miejscach ich zamontowania (woda, pył).

- Należy unikać prowadzenia obwodów n/n i W/N w miejscach bezpośrednio narażonych na uszkodzenia w przypadku kolizji drogowej i miejscach łatwo dostępnych dla pasażerów.

- Instalacja elektryczna musi posiadać zabezpieczenia powodujące wyłączenie urządzeń obwodu spod napięcia w razie zwarcia lub nadmiernego wzrostu prądu.

- Obwody sterowania i pomocnicze powinny być zasilane napięciem znamionowym 24V DC. Źródłem napięcia musi być przetwornica statyczna i bateria akumulatorów.

- Montaż nowych aparatów elektrycznych zgodnie z nowym projektem instalacji elektrycznej.

- Miejsca podlegające częstej kontroli aparatów (styczniki, przekaźniki, łączniki, listwy łączeniowe), muszą być łatwo dostępne.

- Aparaty muszą być zamontowane na łatwo wymiennych panelach, w celu umożliwienia szybkiego przywrócenia pełnej sprawności technicznej tramwaju.

- W tramwaju musi być zainstalowane gniazdo 230V AC f=50Hz w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Gniazdo musi być zabezpieczone bezpiecznikiem przed dostępem osób postronnych.

- Układ elektryczny tramwaju musi być tak wykonany, aby jego praca nie wywoływała zakłóceń pokładowych, jak i w zewnętrznych systemach informatycznych, radiowych, nagłaśniających i telekomunikacyjnych. Wykonawca przeprowadzi badania i przedstawi Zamawiającemu stosowne protokoły.

- Układ elektryczny tramwaju musi być wykonany z uwzględnieniem energooszczędnej eksploatacji.

- Wykonawca przeprowadzi badania izolacji instalacji elektrycznych n/n i W/N każdego zmodernizowanego wagonu i dostarczy Zamawiającemu protokół z tych badań z wynikiem pozytywnym.

- Wymiana nie podlega instalacja systemu monitoringu wizyjnego oraz instalacja łączności radiowej i systemu informacji pasażerskiej.

- Urządzenia, listwy połączeniowe, kable muszą oznaczone zgodnie z dokumentacją, w szafach elektrycznych winien znajdować się schemat lokalizacji elementów.

## Wymagania ogólne dla naprawy po kolizji oraz modernizacji układów napędowych i sterowania w tramwaju N8C-MF18

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 65, poz. 344),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu, warunków,   terminów i sposobu przeprowadzenia badań technicznych tramwajów  i trolejbusów oraz jednostek  wykonujących te badania (Dz. U. Nr 65, poz. 343),

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2014, poz. 817).

- PN-EN 50163: 2006, PN-EN 50163: 2006/A1: 2007, PN-EN 50163: 2006/AC: 2010 Zastosowania kolejowe. Napięcia zasilania systemów trakcyjnych,

- PN-EN 60349-2: 2011 Zastosowania kolejowe - Elektryczne maszyny wirujące do pojazdów szynowych i drogowych – Część 2: Maszyny prądu przemiennego zasilane   z przekształtników energoelektronicznych,

- PN-EN 60349-1 – Trakcja elektryczna. Maszyny wirujące do pojazdów szynowych i drogowych. Część 1: Maszyny inne niż silniki prądu przemiennego zasilane z przekształtników elektronicznych,

- PN-EN 50155 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektroniczne stosowane w

taborze,

- PN-EN 50121-3-2: 2017-4 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna część 3-2 Tabor-Aparatura,

- PN-EN 50121-3-1: 2017-5 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna część 3-1 Tabor-Pociąg i kompletny pojazd

- PN-EN45545-2; 2013-07 Tabor kolejowy – Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów - Wymagania

- PN-EN 50121-2: 2017-06 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna część 2 Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie

- PN-EN 50264-1: 2008 Kolejnictwo - Przewody kolejowe elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o szczególnej odporności na działanie ognia - Część 1: Wymagania ogólne,

- PN-EN 60077-1: 2002 Zastosowania kolejowe – Wyposażenia elektryczne taboru kolejowego – Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne,

- PN-EN 13452-1: 2003 Kolejnictwo – Hamowanie - Systemy hamowania w transporcie publicznym - Część 1- Wymagania eksploatacyjne,

- PN-EN 13452-2: 2003 Kolejnictwo – Hamowanie - Systemy hamowania w transporcie publicznym - Część 2- Metody Badań,

- PN-EN 50124-1: 2007, PN-EN 50124-1: 2007/AC: 2010 Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 1: Wymagania podstawowe – Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego,

- PN-EN 50124-2: 2007, PN-EN 50124-2: 2007/AC: 2010 Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa,

- PN-EN 50125-1: 2014-06 Zastosowania kolejowe – Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom – Część 1: Urządzenia taborowe,

- PN-EN 50153: 2014-11 Zastosowanie kolejowe – Tabor – środki ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi,

- PN-EN 50264 1, 2, 3 Zastosowania kolejowe – Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie. Przewody o normalnej grubości izolacji,

- PN-EN 50306 1, 2, 3, 4 Zastosowania kolejowe – Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie. Przewody o zmniejszonej grubości izolacji,

- PN- EN 61373 Odporność na wstrząsy i uderzenia,

- PN-EN 50153 Zastosowania kolejowe – Środki ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi,

- EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowę.

Załącznik Nr 3 do Umowy

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PROJEKTU MODERNIZACJI UKŁADU NAPĘDOWEGO          I STEROWANIA TRAMWAJU TYPU N8C-MF01

Nr .......... z dnia ....................

Wykonawca:						Zamawiający:

Nr Umowy:

- Wykonane czynności sprawdzające

Dokonano sprawdzenia kompletności dokumentacji.

- Wynik przeprowadzonych czynności sprawdzających

      - Przedstawiciele Wykonawcy stwierdzają pozytywny/negatywny*) wynik przeprowadzonego odbioru dokumentacji i dokonują/nie dokonują*) wstępnego odbioru nowej dokumentacji technicznej tramwaju.

      - Przyczyną nieodebrania dokumentacji są nieprawidłowości stwierdzone w ramach realizacji punktów protokołu: nie dotyczy / dotyczy*

| LP | Punkt SIWZ | Nieprawidłowości |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

* właściwe podkreślić (w tabeli opisać nieprawidłowości)

Przedstawiciele Zamawiającego                                Przedstawiciele Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do Umowy

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PROJEKTU MODERNIZACJI UKŁADU NAPĘDOWEGO I STEROWANIA TRAMWAJU TYPU N8C-MF18

Nr .......... z dnia ....................

Wykonawca:						Zamawiający:

Nr Umowy:

- Wykonane czynności sprawdzające

Dokonano sprawdzenia kompletności dokumentacji.

- Wynik przeprowadzonych czynności sprawdzających

      - Przedstawiciele Wykonawcy stwierdzają pozytywny/negatywny*) wynik przeprowadzonego odbioru dokumentacji i dokonują/nie dokonują*) wstępnego odbioru nowej dokumentacji technicznej tramwaju.

      - Przyczyną nieodebrania dokumentacji są nieprawidłowości stwierdzone w ramach realizacji punktów protokołu: nie dotyczy / dotyczy*

| LP | Punkt SIWZ | Nieprawidłowości |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

* właściwe podkreślić (w tabeli opisać nieprawidłowości)

Przedstawiciele Zamawiającego                                Przedstawiciele Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do Umowy

PROTOKÓŁ  PRZEKAZANIA TRAMWAJU TYPU N8C-MF01 DO NAPRAWY I MODERNIZACJI

Nr .......... z dnia ....................

W dniu ……………………  r. na terenie Gdańskich Autobusów i Tramwajów              Sp. z o.o. odbyło  się  komisyjne  przekazanie tramwaju do modernizacji typu ………………. o numerze bocznym ………………….

Wykonawca 					    	     Zamawiający

Pojazd przekazano w stanie kompletnym z wyjątkiem n/w części lub elementów

| L.p. | Wykaz części/elementów zdemontowanych | Wynik | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

√ - wynik pozytywny

*  - wynik negatywny

W imieniu Wykonawcy	W imieniu Zamawiającego

- ………………………………	3.  ………………………………

- ………………………………	4.  ………………………………

Załącznik Nr 6 do Umowy

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TRAMWAJU TYPU N8C-MF18 DO NAPRAWY I MODERNIZACJI

Nr .......... z dnia ....................

W dniu ……………………  r. na terenie Gdańskich Autobusów i Tramwajów              Sp. z o.o. odbyło  się  komisyjne  przekazanie tramwaju do modernizacji typu ………………. o numerze bocznym ………………….

Wykonawca 					    	     Zamawiający

Pojazd przekazano w stanie kompletnym z wyjątkiem n/w części lub elementów

| L.p. | Wykaz części/elementów zdemontowanych | Wynik | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

√ - wynik pozytywny

*  - wynik negatywny

W imieniu Wykonawcy	W imieniu Zamawiającego

- ………………………………	3.  ………………………………

- ………………………………	4.  ………………………………

Załącznik Nr 7 do Umowy

PROTOKÓŁ BEZUSTERKOWEGO ODBIORU KOŃCOWEGO TRAMWAJU TYPU

N8C-MF01 PO NAPRAWIE I MODERNIZACJI

Nr ........... z dnia ...........................

Wykonawca:

Zamawiający:

Nr Umowy:

- Dane określające tramwaj podlegający odbiorowi

- Numer taborowy: ……………………………………………………………..…………………

- Numer identyfikacyjny: ………………………………….......................................................

- Rok produkcji: …..………………………………………………………………………….……

- Oznaczenie typu: …..…………………………………………………………………..……….

- Wykonane czynności sprawdzające

- Dokonano oględzin tramwaju pod kątem warunków SIWZ.

- Dołączono świadectwo badań rozszerzonych.

- Dokonano sprawdzenia poprawności działania zespołów i podzespołów tramwaju

  - Przeprowadzono 4 godzinną jazdę próbną na trasach tramwajowych miasta ze sprawdzeniem działania urządzeń napędowych (lub im równoważnych).

  - Dokonano wydruków z rejestratora zdarzeń obejmujących poprawność pracy układów.

  - Dokonano sprawdzenia tramwaju w zakresie kompletności i braku widocznych śladów uszkodzeń.

# Wynik przeprowadzonych czynności sprawdzających

      - Przedstawiciele Zamawiającego stwierdzają pozytywny/negatywny*) wynik przeprowadzonych czynności i dokonują/nie dokonują*) wstępnego odbioru technicznego tramwaju.

      - Przyczyną nie odebrania tramwaju są nieprawidłowości stwierdzone w ramach realizacji punktów protokołu: nie dotyczy / dotyczy*

| LP | Punkt protokołu | Punkt SIWZ | Nieprawidłowości |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

* właściwe podkreślić (w tabeli opisać nieprawidłowości)

Przedstawiciele Zamawiającego                                Przedstawiciele Wykonawcy

Załącznik Nr 8 do Umowy

PROTOKÓŁ BEZUSTERKOWEGO ODBIORU KOŃCOWEGO TRAMWAJU TYPU

N8C-MF18 PO NAPRAWIE I MODERNIZACJI

Nr ........... z dnia ...........................

Wykonawca:

Zamawiający:

Nr Umowy:

- Dane określające tramwaj podlegający odbiorowi

- Numer taborowy: ……………………………………………………………..…………………

- Numer identyfikacyjny: ………………………………….......................................................

- Rok produkcji: …..………………………………………………………………………….……

- Oznaczenie typu: …..…………………………………………………………………..……….

- Wykonane czynności sprawdzające

- Dokonano oględzin tramwaju pod kątem warunków SIWZ.

- Dołączono świadectwo badań rozszerzonych.

- Dokonano sprawdzenia poprawności działania zespołów i podzespołów tramwaju

  - Przeprowadzono 4 godzinną jazdę próbną na trasach tramwajowych miasta ze sprawdzeniem działania urządzeń napędowych (lub im równoważnych).

  - Dokonano wydruków z rejestratora zdarzeń obejmujących poprawność pracy układów.

  - Dokonano sprawdzenia tramwaju w zakresie kompletności i braku widocznych śladów uszkodzeń.

# Wynik przeprowadzonych czynności sprawdzających

      - Przedstawiciele Zamawiającego stwierdzają pozytywny/negatywny*) wynik przeprowadzonych czynności i dokonują/nie dokonują*) wstępnego odbioru technicznego tramwaju.

      - Przyczyną nie odebrania tramwaju są nieprawidłowości stwierdzone w ramach realizacji punktów protokołu: nie dotyczy / dotyczy*

| LP | Punkt protokołu | Punkt SIWZ | Nieprawidłowości |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

* właściwe podkreślić (w tabeli opisać nieprawidłowości)

Przedstawiciele Zamawiającego                                Przedstawiciele Wykonawcy

Załącznik Nr 9 do Umowy

HARMONOGRAM NAPRAWY I MODERNIZACJI TRAMWAJÓW

TYPU N8C-MF01

| LP | NUMER TRAMWAJU | Data rozpoczęcia modernizacji | Data zakończenia modernizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1126 |  |  |
| 2 | 1138 |  |  |

……………………….                                                                      		     ……………………….

Wykonawca                                                                                          Zamawiający

Załącznik Nr 10 do Umowy

HARMONOGRAM NAPRAWY I MODERNIZACJI TRAMWAJU

TYPU N8C-MF18

| LP | NUMER TRAMWAJU | Data rozpoczęcia modernizacji | Data zakończenia modernizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1168 |  |  |

……………………….                                                                      		     ……………………….

Wykonawca                                                                                          Zamawiający

Załącznik Nr 11 do Umowy

SZACUNKOWA ILOŚĆ CZĘŚCI DOSTARCZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ KONIECZNYCH DO WYKONANIA MODERNIZACJI UKŁADÓW NAPĘDOWYCH I STEROWANIA TRAMWAJÓW TYPU N8C-MF01

| Materiał | Przybliżona ilość |
| --- | --- |
| Piasecznice sterowane elektrycznie | 8 szt. |
| Lustra zewnętrzne sterowane elektrycznie | 4 szt. |
| Oprawy do świetlówek 1200 mm | 16 szt. |
| Świetlówki LED 1200 mm | 16 szt. |
| Oprawy do świetlówek 350 mm | 2 szt. |
| Świetlówki LED 350 mm | 2 szt. |
| Odłącznik baterii akumulatorów | 1 szt. |
| Stycznik akumulatorów 220A/24V | 1 szt. |
| Przetwornik prądowy akumulatora | 1 szt. |
| Czujnik temperatury akumulatora | 1 szt. |
| Rezystor wstępnego ładowania przetwornicy statycznej (podane w projekcie) | 1 szt. |
| Gniazda USB | 4 szt. |
| Przetwornice 24VDC/230VAC | 2 szt. |
| Styczniki 24VDC seria C152, 3TC, 3TH | 20 szt. |
| Łączniki krańcowe Schaltbau S800 20A | 160 szt. |
| Czujniki ciśnienia Bircher DW10 | 14 szt. |
| Bezpieczniki nożowe | 10 szt. |
| Bezpieczniki topikowe | 10 szt. |
| Bezpieczniki automatyczne | 10 szt. |
| Złącze WAGO 2002-1401 z akcesoriami | 450 szt. |
| Złącze WAGO 2006-1301 z akcesoriami | 40 szt. |
| Złącze śrubowe M6 | 40 szt. |
| Złącze śrubowe M10 | 30 szt. |
| Złącza przejściowe Harting 96 sygnałów 24VDC/10A/1,5mm² | 2 szt. |
| Złącza magistrali CAN | 2 szt. |
| Uchwyty do przewodów o różnych średnicach | 150 szt. |
| Dławice o różnych średnicach | 35 szt. |
| Koryta kablowe | 200 m |
| Defibrylator AED | 1 szt. |
| Apteczka pierwszej pomocy (wyposażona) | 1 szt. |
| Przewody |
| TYP przewodu | Przybliżona długość [ m ] |
| EN50264-3-1 1 x 95mm² 3kV + ekran | 30 |
| EN50264-3-1 1 x 95mm² 3kV | 170 |
| EN50264-3-1 1 x 50mm² 3kV | 70 |
| EN50264-3-1 1 x 35mm² 0,6 / 1kV | 200 |
| EN50264-3-1 1 x 25mm² 0,6 / 1kV | 120 |
| EN50264-3-1 1 x 10mm² 0,6 / 1kV | 350 |
| EN50264-3-1 1 x 4mm² 0,6 / 1kV | 180 |
| EN50264-3-1 1 x 2,5mm² 0,6 / 1kV | 2200 |
| EN50264-3-1 1 x 1,5mm² 0,6 / 1kV | 7200 |
| RADOX Databus 2 x 0,5 mm² + 0,5mm² (H+S 84138531) | 100 |
| EN50264-3-2 6 x 0,75mm² 0,6 / 1kV+ ekran | 70 |

Przewody muszą posiadać świadectwo badań na zgodność z normą EN50264, dopuszczone do stosowania w pojazdach szynowych

Ilości materiału oraz długości przewodów w większości są wielkościami szacunkowymi podanymi w celu ułatwienia Wykonawcy złożenia oferty.

Dokładne wielkości podane zostaną w projekcie dostarczonym przez Zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Załącznik Nr 12 do Umowy

SZACUNKOWA ILOŚĆ CZĘŚCI DOSTARCZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ KONIECZNYCH DO WYKONANIA MODERNIZACJI UKŁADU NAPĘDOWEGO                    I STEROWANIA TRAMWAJU TYPU N8C-MF18

| Materiał | Przybliżona ilość |
| --- | --- |
| Piasecznice sterowane elektrycznie | 8 szt. |
| Lustra zewnętrzne sterowane elektrycznie | 4 szt. |
| Świetlówki LED 1200 mm | 16 szt. |
| Świetlówki LED 350 mm | 2 szt. |
| Odłącznik baterii akumulatorów | 1 szt. |
| Stycznik akumulatorów 220A/24V | 1 szt. |
| Przetwornik prądowy akumulatora | 1 szt. |
| Czujnik temperatury akumulatora | 1 szt. |
| Rezystor wstępnego ładowania przetwornicy statycznej (podane w projekcie) | 1 szt. |
| Gniazda USB | 4 szt. |
| Przetwornice 24VDC/230VAC | 2 szt. |
| Styczniki 24VDC seria C152, 3TC, 3TH | 20 szt. |
| Łączniki krańcowe Schaltbau S800 20A | 160 szt. |
| Czujniki ciśnienia bircher DW10 | 14 szt. |
| Bezpieczniki nożowe | 10 szt. |
| Bezpieczniki topikowe | 10 szt. |
| Bezpieczniki automatyczne | 10 szt. |
| Złącze WAGO 2002-1401 z akcesoriami | 450 szt. |
| Złącze WAGO 2006-1301 z akcesoriami | 40 szt. |
| Złącze śrubowe M6 | 40 szt. |
| Złącze śrubowe M10 | 30 szt. |
| Złącza przejściowe Harting 96 sygnałów 24VDC/10A/1,5mm² | 2 szt. |
| Złącza magistrali CAN | 2 szt. |
| Uchwyty do przewodów o różnych średnicach | 150 szt. |
| Dławice o różnych średnicach | 35 szt. |
| Koryta kablowe | 200 m |
| Defibrylator AED | 1 szt. |
| Apteczka pierwszej pomocy (wyposażona) | 1 szt. |
| Przewody |
| TYP przewodu | Przybliżona długość [ m ] |
| EN50264-3-1 1 x 95mm² 3kV + ekran | 30 |
| EN50264-3-1 1 x 95mm² 3kV | 170 |
| EN50264-3-1 1 x 50mm² 3kV | 70 |
| EN50264-3-1 1 x 35mm² 0,6 / 1kV | 200 |
| EN50264-3-1 1 x 25mm² 0,6 / 1kV | 120 |
| EN50264-3-1 1 x 10mm² 0,6 / 1kV | 350 |
| EN50264-3-1 1 x 4mm² 0,6 / 1kV | 180 |
| EN50264-3-1 1 x 2,5mm² 0,6 / 1kV | 2200 |
| EN50264-3-1 1 x 1,5mm² 0,6 / 1kV | 7200 |
| RADOX Databus 2 x 0,5 mm² + 0,5mm² (H+S 84138531) | 100 |
| EN50264-3-2 6 x 0,75mm² 0,6 / 1kV+ ekran | 70 |

Przewody muszą posiadać świadectwo badań na zgodność z normą EN50264, dopuszczone do stosowania w pojazdach szynowych

Ilości materiału oraz długości przewodów w większości są wielkościami szacunkowymi podanymi w celu ułatwienia Wykonawcy złożenia oferty cenowej.

Dokładne wielkości podane zostaną w projekcie dostarczonym przez Zamawiającego zgodnie z SIWZ.

# Text boxes

pieczątka firmowa

pieczątka firmowa

pieczątka firmowa

pieczątka firmowa